## Slide 1
Curso: Nanotecnología y materiales avanzados
Docente: Dra. Sandra M. Mendoza
Ciclo lectivo 2023, UTN
¿Qué es nanociencia y nanotecnología? La escala nanométrica. Explorando la nanoescala. Área superficial vs. volumen. Nanotecnología y aplicaciones. El lenguaje matemático de la escala. Materiales avanzados. Ejemplos.
Unidad 1
Introducción

## Slide 2: ¿Nanociencia o nanotecnología?
CIENCIA
TÉCNICA
TECNOLOGÍA
Procedimiento. Acción técnica, control del mundo artificial empírico
Método científico.
Hipotético-deductivo
Establecer leyes
Métodos de producción científico-tecnológicos

## Slide 3: ¿Qué es la técnica?
“…la técnica es el procedimiento o conjunto de procedimientos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado (en el campo de la ciencia, la tecnología, las artesanías u otra actividad). También podemos decir que se trata de el o los procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad (construir algo, efectuar una medición o un análisis, conducir un auto, tocar el piano, vender algo, nadar), así como también la pericia o capacidad que se pone de manifiesto cuando se realiza la actividad. Estos procedimientos no excluyen la creatividad como factor importante de la técnica.”

## Slide 4: ¿Qué es la ciencia?
La ciencia es una actividad humana específica orientada hacia la obtención de conocimientos sobre el mundo que, moldeada por las exigencias del capitalismo en los últimos dos siglos, adopta una forma particular vinculada al desarrollo de la tecnología.

## Slide 5: Fundamentos de la ciencia moderna
La concepción actual de la ciencia se remonta a los siglos XVI y XVII. El método científico se puede esquematizar planteando tres etapas básicas:
1) "La observación" de ciertos hechos, para descubrir la(s) ley(es) principal(es) que los rige(n).
2) "La formulación de hipótesis", entendiendo por hipótesis una respuesta tentativa que permita explicar los hechos observados.
3) "La comprobación de la hipótesis", mediante la experimentación y el análisis.”

## Slide 6
Cada nodo es uno de 175 categorías temáticas en la base de datos del SCI, y el tamaño de cada nodo es proporcional al número de publicaciones. http://gtresearchnews.gatech.edu/mapping-nanotechnology/
Campos de investigación relacionados con ciencias de materiales

## Slide 7: ¿Qué es la tecnología?
Podemos definir tecnología diciendo que es el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos, que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales involucrados.

## Slide 8: Diferencias
CIENCIA - conocimiento | TECNOLOGÍA - necesidades
Las cosas valen aunque no tengan una implicancia práctica inmediata. Genera conocimientos nuevos o básicos. En general puede o no influir sobre el medio ambiente. Los descubrimientos científicos se publican en revistas especializadas. | Las cosas valen solo si sirven para una aplicación práctica en el corto plazo. Utiliza conocimientos básicos ya generados Siempre modifica de alguna manera la naturaleza y puede destruir el equilibrio de la misma. Las innovaciones tecnológicas se suelen patentar, pero no siempre se publican en toda su extensión.

## Slide 9: Diferencias
TÉCNICA | TECNOLOGÍA
Es procedimental. En la técnica se habla de los procedimientos puestos en práctica al realizar una actividad- Es constitutiva del hombre; las técnicas han acompañado al hombre desde su origen. Generalmente es unidisciplinaria. Ej. Fabricación artesanal. | Es procesal. En la tecnología se habla de procesos que involucran técnicas, conocimientos científicos y también empíricos, aspectos económicos y un determinado marco sociocultural. Es contingente y surge con la ciencia. Es multidisciplinaria.

## Slide 10: Innovación
Según el diccionario  Creación o modificación de un producto,
y su introducción en un mercado.

## Slide 12
Estudio de la materia a escala nanométrica (1 nm = 10-9 m).
Según la National Nanotechnology Initiatve (NNI), la nanoescala comprende el rango de 1 a 100 nanómetros (nm).
Nanociencia
Nanociencia

## Slide 13
Planeta Tierra
Pelota de fútbol
Esfera de 60 átomos de carbono
1 nanómetro es la mil millonésima parte de 1 metro
1 nm = 0,000000001 m
1 nm = 10-9 m
La escala nanométrica

## Slide 14
Glóbulos rojos
Dispositivo micro-electromecánico
10-100 mm
Corral cuántico de 48 átomos de hierro sobre una superficie de cobre, ubicados uno a uno mediante la punta de un microscopio túnel . Diámetro del corral: 14 nm
Nanotubo de carbono
Diámetro: 2 nm
Glóbulos rojos
2-5 mm
Cabello humano
10-100 mm de diámetro
Ácaro
200 mm
Hormiga
5 mm
Diámetro: 1-2 nm
ADN

## Slide 15
Algunos prefijos del sistema métrico internacional (SI), referidos a longitud.
Prefijo | Símbolo | Factor exponencial | Ejemplo | Escala
zeta | Z | 1021 | 1 zetametro (Zm) es 100.000 años luz o el diámetro de la Vía Láctea. | Escala astronómica.
tera | T | 1012 | 1,08 Tm es  la distancia que la luz puede viajar en 1 hora, o una hora luz”. | 
kilo | k | 103 | El kilómetro es la unidad más común para medir distancias geográficas o de manejo. | Macro escala, la que percibimos a simple vista.
 |  | 100 = 1 | El metro es la unidad de longitud en el SI | 
mili | m | 10-3 | Aprox. espesor de una moneda | 
micro |  | 10-6 | El límite de detección del ojo humano es  50-100 m | Micro escala, visible mediante microscopios ópticos.
nano | n | 10-9 | 1 nm = 0,000 000 001 m Una hilera de 10 átomos de hidrógeno | Nanoescala, de 1 a 100 nm.
 |  | 10-10 | El angstrom (Å) no es una unidad del SI. 1 Å = 0,1 nm | Escala atómica
pico | p | 10-12 | La distancia entre el protón y el electrón en un átomo de hidrógeno es de  50 picometros (pm) | Escala sub-atómica

## Slide 16
Fuerzas
fuerzas gravitacionales son importantes a escala macroscópica y astronómica. Dependen de la masa y la distancia entre objetos.
fuerzas eléctromagnéticas se destacan a escala nano, mantiene a la materia unida y también son responsables de los efectos de fricción. Dependen del número de cargas y la distancia entre ellas.
fuerzas nucleares, por ejemplo, mantiene protones y neutrones concentrados en el núcleo de los átomos. Escala subatómica. Existe entre partículas subatómicas y su efecto es de corta distancia.
Mecánica cuántica
Permite predecir fenómenos que no pueden explicarse mediante la física clásica.
Relación entre área superficial y volúmen
A menor tamaño, mayor relación área/volúmen => materiales más reactivos
menor punto de fusión
Descubrimiento de nuevos fenómenos
Características que hacen única a la nanoescala

## Slide 18
Ejercicio:
Imaginemos que tenemos un cubo de oro de 1 x 1 x 1 cm3. ¿Cuántos átomos habrá en total y cuántos en su superficie? ¿Y si tuviésemos una nanopartícula de oro de 1 x 1 x 1 nm3 ?
Determinar en cada caso el porcentaje de átomos en la superficie con respecto al total. Considerar que el diámetro de un átomo es 0.1 nm.
Área superficial vs. volumen

## Slide 19
1nm3 en total 1000 át.
en su superficie: 488 át.
Relación área/volumen = 48.8%
1cm3
Relación área/volumen = 0,000000…. %

## Slide 20
Evolución de los orbitales desde los niveles de energía discretos de un átomo a las bandas de energía de un sólido. Los niveles energéticos están “cuantizados”.
Efectos cuánticos

## Slide 21
Basados en carbono
Fullerenos
Nanotubos
Grafeno
Metálicos
Puntos cuánticos
Nanopartículas
Dendrímeros
Nanocomposites
Nanomateriales

## Slide 22
Otra definición:
Fabricación de materiales, estructuras, dispositivos y sistemas funcionales a través del control y ensamblado de la materia a escala nanométrica, así como la aplicación de nuevos conceptos y propiedades (físicas, químicas, biológicas, mecánicas, eléctricas) que surgen como consecuencia del estudio en esa escala tan reducida.
La National Nanotechnology Initiatve (NNI) la define como:
… el entendimiento y control de la materia en el rango de 1 a 100 nm aproximadamente, donde se manifiestan fenómenos únicos que dan lugar a nuevas aplicaciones. Engloba la nanociencia, la ingeniería y la tecnología e involucra observar, medir, modelar y manipular la materia en esa escala.
Nanotecnología

## Slide 23
Nanotecnología y aplicaciones

## Slide 24
Las imágenes más pequeñas del mundo
Podemos ver átomos individuales!
Átomos de silicio.
Cada punto brillante es un átomo.
La arena es óxido de silicio
Chip con partes de silicio, utilizado en dispositivos electrónicos.

## Slide 25
Escritura con átomos de carbono sobre una superficie de cobre.
Escritura con átomos de
xenon sobre níquel.
Las escrituras más pequeñas del mundo
Se realizan con un microscopio de efecto túnel
Una punta muy afilada recorre la superficie de un material y ubica átomos individuales.
Corral cuántico

## Slide 26
  2. Microscopía de efecto túnel (STM)
Nanotecnología en la industria automotriz

## Slide 27
Nanotecnología en la industria automotriz
Nanomateriales en baterías
Reducción del desgaste del motor
Parabrisas que reflejan el calor
Nanomateriales catalizadores
Cambios de color a diferentes perspectivas
Superficies repelentes a la suciedad
Sistemas de control inteligente del motor, navegación, confort (nanosensores)
Espejos electrocrómicos
Nanoaditivos en combustible y lubricantes
Faros nanoLED
Nanocompuestos en neumáticos
Plásticos resistentes a ralladuras

## Slide 28
Nanotecnología en productos cosméticos
Nanopartículas de óxido de cinc, que miden menos de 100 nm, se utilizan en cremas para proteger la piel del sol (contra los rayos UV).
Nanopartículas de plata, con propiedades antibacteriales, se usan en jabones, shampoos y desodorantes .
Algunas de las empresas que utilizan nanotecnología son L´Oréal, Avon, La Praire, J&J.
Nanopartículas de oro, en cremas antiarrugas.

## Slide 29
Recubrimientos auto-limpiantes. El líquido no moja la superficie.
Superficies superhidrofóbicas

## Slide 30
Textiles inteligentes

## Slide 31
Textiles inteligentes

## Slide 32
Puntos cuánticos (quantum dots)
Material en forma de nanopartículas, que varía su comportamiento dependiendo del tamaño.
Puntos cuánticos en solución. Se aprecia la fluorescencia de cada tamaño de partículas.
Por ejemplo, la emisión de radiación depende del tamaño de la nanopartícula. Note que se verá muy diferente al color que estamos acostumbrados a percibir en ese material.

## Slide 33
Detección de tumores
Puntos cuánticos - aplicaciones
Pantallas de alta definición
Dispositivos fotovoltaicos: paneles solares
Biología: biosensores, diagnóstico por imágenes
Light emitting diodes: LEDs
Láseres
Fotodetectores
Computadoras cuánticas

## Slide 34
Nanotecnología para producir energía solar
Representación del grafeno

## Slide 35
MEMS y NEMS
MEMS = Micro-Electro-Mechanical Systems
NEMS = Nano-Electro-Mechanical Systems
MEMS para monitoreo continuo de la presión intraocular, para diagnóstico y tratamiento de glaucoma.
MEMS se refieren a la tecnología electromecánica, micrométrica y sus productos. Incluye escalas más pequeñas (escala nanométrica), donde a veces se utiliza el término NEMS. MEMS también se denominan 'Micro Máquinas' o 'Tecnología de Micro Sistemas'.
Los MEMS en general varían en tamaño desde un micrómetro a un milímetro. Debido a la gran superficie en relación al volumen de los MEMS, los efectos de superficie como electrostática y viscosidad dominan los efectos de volumen tales como la inercia o masa térmica.
Un ácaro cerca de un grupo de engranajes producidos utilizando MEMS.

## Slide 36
A surface micromachined electro-statically-actuated micromotor fabricated by the MNX. This device is an example of a MEMS-based microactuator.
A surface micromachined resonator fabricated by the MNX. This device can be used as both a microsensor as well as a microactuator.
Fuente: https://www.mems-exchange.org/MEMS/what-is.html
MEMS y NEMS

## Slide 37
Evolución tecnológica
Fuente: Norman Poire. “The next small thing”. Merryll Lynch, 2001.

## Slide 38
Materiales avanzados
Un material avanzado o inteligente es aquel que posee una o más propiedades que pueden ser modificadas de manera controlada por un estímulo externo, de manera reversible.
Ejemplos de estímulos externos son: tensión mecánica (presión), temperatura, radiación, humedad, pH, campos eléctricos o magnéticos).
Es deseable que dicha modificación ocurra de manera reversible indefinidamente.

## Slide 39
Piezoeléctricos: experimentan una tensión mecánica (= cambio de tamaño) cuando se le aplica una tensión eléctrica.
Materiales electroactivos: es aquel que cambia sus propiedades en respuesta a la presencia de un campo eléctrico.
Materiales con efecto térmico de memoria: Tienen la capacidad de cambiar su forma o deformarse de forma controlada al alcanzar cierta temperatura.
Materiales con efecto magnético de memoria y con magnetostricción: Tienen la capacidad de cambiar su forma o deformare en forma controlada en presencia de campos magnéticos.
Materiales sensitivos al pH: Varían su tamaño en respuesta a cambios en el pH del medio que los rodea.
Halocromía: Capacidad que tiene un material de variar su color como resultado del cambio de acidez (pH).
Materiales avanzados
Tipos - Ejemplos

## Slide 40
Piezoeléctricos
Materiales electro- y magneto-activos
Con memoria de forma
Cromoactivos (termo-, foto-, electro-, hidrocrómicos)
Material avanzado o inteligente es aquel que posee una o más propiedades que pueden ser modificadas de manera controlada por un estímulo externo, de forma reversible.
Materiales avanzados - Ejemplos

## Slide 41
Limitaciones del sistema de distribución eléctrica actual
Sistema complejo de transferencia
Gran variedad de consumidores
Demanda creciente
Interrupciones en el servicio - problemas a nivel de distribución
Ineficiencias en la red
Etc. Etc.

## Slide 42
Aumento en la demanda de la energía primaria en Europa y Asia.
Fuente: “Analysis of the energy trends in the European Union & Asia to 2030. Centre for Energy‐Environment Resources Development (CEERD), Bangkok, Thailand (2009).

## Slide 43
Emisiones de CO2 relacionadas con el aumento en la demanda de energía
Asumiendo máximo crecimiento de China e India
Si se aplican medidas de seguridad energética y preocupación por cambio climático
Si se continúa con las políticas mundiales como desde el 2007
Fuente: “Analysis of the energy trends in the European Union & Asia to 2030. Centre for Energy‐Environment Resources Development (CEERD), Bangkok, Thailand (2009).

## Slide 44
Consumo de electricidad en EEUU y perspectivas 2035
Fuente: “Electric Power Industry Needs for Grid-Scale Storage Applications”. Departamento de Energía de EEUU (2010)

## Slide 45
10 tendencias tecnológicas que crearán una nueva realidad energética
La nueva realidad energética: un híbrido de macro y micro elementos
Fuente: “Technology Outlook 2025: 10 Technoly trends creating new power reality”. DNV GL. Holanda (2016).

## Slide 46
Fuente: https://e2e.ti.com/blogs_/b/thinkinnovate/archive/2015/01/20/5-technology-trends-to-watch-in-2015

## Slide 47
Generación de electricidad a partir de energías renovables no hidroeléctricas en EEUU
Proyección 2008 – 2035:
Soluciones  Generación a partir de fuentes de energías renovables

## Slide 48
Ejemplo: Generación de energía eléctrica en EEUU, 2008

## Slide 49
Ejemplo:

## Slide 50
Soluciones  Nuevas tecnologías de almacenamiento
Fuente: “Electric Power Industry Needs for Grid-Scale Storage Applications”. Departamento de Energía de EEUU (2010)

## Slide 51
Resumen - Tecnologías de almacenamiento
Fuente: “Electric Power Industry Needs for Grid-Scale Storage Applications”. Departamento de Energía de EEUU (2010)

## Slide 52
Sistemas de almacenamiento instalados y planeados en EEUU a abril de 2010:
Fuente: “Electric Power Industry Needs for Grid-Scale Storage Applications”. Departamento de Energía de EEUU (2010)

## Slide 53: ¿Ciudades del futuro?

## Slide 54: ¿Ciudades del futuro?

## Slide 55: ¿Ciudades del futuro?

## Slide 56: ¿Ciudades del futuro?