## Slide 1
1
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL RECONQUISTA
CATEDRA “MAQUINAS TERMICAS”
CARRERA INGENIERIA ELECTROMECANICA
2021
PODER CALORIFICO
ELABORADO POR: ING. MARCOS RUIZ PROFESOR TITULAR CATEDRA.
ING. WALTER CAPELETTI. Prof Aux.

## Slide 2: PODER CALORIFICO
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al oxidarse en forma completa.
Es decir cuando el carbono pase a anhídrido carbónico
C + O2 CO2
UNIDADES
(kcal/kg) ; (kcal/m3) ; (BTU/lb) ; (BTU/pie3)
FORMAS
El poder calorífico de un combustible puede ser:
1.- Poder Calorífico Superior (PCS) 2.- Poder Calorífico Inferior (PCI)

## Slide 3: PODER CALORIFICO SUPERIOR
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
El poder calorífico superior se define suponiendo que todos los elementos de la combustión (combustible y aire) son tomados a OºC y los productos (gases de combustión) son llevados también a OºC después de la combustión, por lo que el vapor de agua se encontrará totalmente condensado.
Vapor de agua que proviene de:
la humedad propia del combustible y
el agua formada por la combustión del hidrógeno del combustible.
De esta manera al condensar el vapor de agua contenido en los gases de combustión tendremos un aporte de calor de:
597 kcal / kg vapor de agua condensado

## Slide 4: PODER CALORIFICO INFERIOR
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
El poder calorífico inferior considera que el vapor de agua contenido en los gases de la combustión no condensa.
Por lo tanto no hay aporte adicional de calor por condensación del vapor de agua.
Solo se dispondrá del calor de oxidación del combustible, al cual por definición se denomina:
Poder Calorífico Inferior del Combustible

## Slide 5: INTERPRETACION GRAFICA DEL PODER CALORIFICO INFERIOR
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
C
H2
+
O2
N2
CO2 | H2O | N2
+
CALOR
COMBUSTIBLE
AIRE
GASES DE COMBUSTION
CALOR DE OXIDACION DEL COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO INFERIOR
Para obtener el Poder Calorífico de un combustible es necesario que todo el carbono (C) se oxide en forma completa pasando a anhídrido carbónico (CO2)
EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES DE COMBUSTION NO CONDENSA

## Slide 6: INTERPRETACION GRAFICA DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
C
H2
+
O2
N2
CO2 | H2O | N2
+
COMBUSTIBLE
AIRE
GASES DE COMBUSTION
CALOR DE OXIDACION DEL COMBUSTIBLE
Para obtener el Poder Calorífico de un combustible es necesario que todo el carbono (C) se oxide en forma completa pasando a anhídrido carbónico (CO2)
EL VAPOR DE AGUA CONTENIDO EN LOS GASES DE COMBUSTION CONDENSA
CALOR +
calor
CALOR DE CONDENSACION DEL VAPOR DE AGUA
PODER CALORIFICO INFERIOR
PODER CALORIFICO SUPERIOR

## Slide 7
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
RELACION ENTRE LOS PODERES CALORIFICOS
PCI = PCS - 597 x G
Donde:
PCI = Poder calorífico inferior (kcal / kg comb)
PCS = Poder calorífico superior (kcal / kg comb)
597 = Calor de condensación del agua a O ºC (kcal / kg agua)
G = Porcentaje en peso del agua formada por la combustión del
H 2 más la humedad propia del combustible (kg agua/ kg comb)
G = 9H + H 20
Siendo:
9 : Son los kilos de agua que se forman al oxidar un kilo de hidrógeno.
H: Porcentaje de hidrógeno contenido en el combustible.
H2O: Porcentaje de humedad del combustible.
Por lo tanto la ecuación anterior queda:
PCI = PCS - 597 x ( 9H + H2O )

## Slide 8: DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
Existen dos procedimientos para la determinación del poder calorífico de los combustibles, que son:
1.- Método Analítico
2.- Método Práctico
Elaboró Ing. Walter Capeletti/Ing. Marcos Ruiz

## Slide 9: METODO ANALITICO
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
El Método Analítico consiste en aplicar el Principio de Conservación de la Energía, que expresa:
"El poder calorífico de un cuerpo compuesto es igual a la suma de los poderes caloríficos de los elementos simples que lo forman, multiplicados por la cantidad centesimal en que intervienen, descontando de la cantidad de hidrógeno total del combustible la que se encuentra ya combinada con el oxígeno del mismo”.
Por lo tanto para la aplicación del presente procedimiento es necesario efectuar previamente un ANALISIS ELEMENTAL del combustible cuyo poder calorífico deseamos determinar:
C % - H % - 02 % - S % - Humedad %

## Slide 10: PODER CALORIFICO DEL CARBONO
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
Si el carbono (C) se combina con suficiente cantidad de oxígeno quema totalmente formando anhídrido carbónico con desprendimiento de calor.
La reacción química de la combustión completa del carbono es:
C + 02 CO2 + 8.140 kcal/kg carbono
Si el oxígeno disponible para la combustión no fuera suficiente, el carbono se oxida formando monóxido de carbono con liberación de calor en mucho menos cantidad, según la siguiente reacción:
C + 1/2 02 CO + 2.440 kcal/kg carbono

## Slide 11
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
PODER CALORIFICO DEL HIDROGENO 1- PODER CALORIFICO SUPERIOR
El Hidrógeno se combina con el oxígeno en forma total, dando como resultado agua con desprendimiento de calor.
H2 + 1/2 02 H2O + 34.400 kcal/kg hidrógeno
Este valor incluye el calor cedido por la condensación del vapor de agua formado en la combustión, por lo que de acuerdo a lo explicado anteriormente, corresponde al poder calorífico superior del hidrógeno:
PCS = 34.400 kcal/kg hidrógeno

## Slide 12: 2- PODER CALORIFICO INFERIOR
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
En el caso de que no se pueda aprovechar ese calor de condensación, al calor liberado en la oxidación del hidrógeno habrá que descontarle el calor que pierde al no condensar el vapor de agua, con lo cual se obtendría el poder calorífico inferior del hidrógeno.
PCI = PCS - 600 x ( 9H + H20 )
Considerando:
H20 = 0 por considerar que no existe humedad en el combustible H = 1 kg hidrógeno
Resulta :
PCI = 34.400 - 600 x 9
PCI = 34.400 - 5.400
PCI = 29.000 kcal/kg hidrógeno

## Slide 13: PODER CALORIFICO DEL AZUFRE
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
El azufre es un contaminante del combustible y su presencia es indeseable, no obstante cuando éste elemento está presente y se oxida libera calor de acuerdo a la siguiente reacción química:
S + 02
SO2 + 2.220 kcal/kg azufre

## Slide 14: FORMULA DE DULONG
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
PODER CALORIFICO SUPERIOR DE UN COMBUSTIBLE SECO
Por el principio de conservación de la energía, el físico DULONG expresa el poder calorífico superior de un combustible seco, sólido o líquido, que contenga carbono, hidrógeno y azufre en su composición, por la expresión:
PCS = 8.140 x C + 34.400 x (H - O/8) + 2.220 x S
Donde:
C : cantidad centesimal de carbono en peso por kilogramo combustible H : cantidad centesimal de hidrógeno total en peso por kilogramo de
combustible
O: cantidad centesimal de oxígeno en peso por kilogramo combustible S : cantidad centesimal de azufre en peso por kilogramo combustible O / 8 : cantidad centesimal de hidrógeno en peso que se encuentra
combinado con el oxígeno del mismo combustible dando "agua de combinación"
(H - O/8 ) : cantidad centesimal de "hidrógeno disponible", en peso realmente disponible para que se oxide con el oxígeno del aire, dando "agua de formación"

## Slide 15: Recordemos la oxidación del hidrógeno:
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
H2 + 1/2 O2 ---------------------- H2O
2 kg H2 + 1/2 x 32kg O2 ------------ 18 kg H2O
1 kg H2 + 8 kg O2 --------------------- 9 kg H2O
Ecuación que nos dice que:
8 kg de oxígeno se van a combinar con 1 kg. de hidrógeno para "formar" 9 kg. de agua.

## Slide 16: FORMULA DE DULONG
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE SECO
PCI = 8.140 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.220 x S
FORMULA DE DULONG
PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO
PCI = 8.140 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.220 x S - 600 x H2O
FORMULA DE HUTTE
PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO
PCI = 8.100 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.500 x S - 600 x H2O
FORMULA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS ALEMANES PODER CALORIFICO INFERIOR DE UN COMBUSTIBLE HUMEDO
PCI = 8.080 x C + 29.000 x (H - O/ 8 ) + 2.500 x S - 600 x H2O

## Slide 17: METODO PRACTICO
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
El Método Práctico consiste en el empleo de "Calorímetros" mediante los cuales se puede determinar en forma directa en el laboratorio el poder calorífico de los combustibles.
Los métodos calorimétricos consisten en quemar una cierta cantidad de combustible y medir la cantidad de calor producida a través de la energía térmica ganada por un líquido conocido, agua, el que , de acuerdo el método a utilizar, puede estar contenida en un recipiente, o permanecer en continua circulación durante el proceso.
En un proceso ideal se cumplirá que:
Calor liberado por el combustible | = | Calor ganado por el agua
Qcomb | = | Qagua
Qcomb | = | ma x cpa x ( t final - t inicial )

## Slide 18: CALORIMETRO DE MAHLER Y KROEKER
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
PROCEDIMIENTO DE CALCULO
El procedimiento de cálculo se basa en suponer que al no existir intercambio térmico con el medio, el calor generado dentro de la bomba calorimétrica (Q) es entonces absorbido por los elementos que rodean la misma que son:
el agua contenida en el calorímetro
el agitador
el termómetro
la bomba y
el recipiente calorimétrico
Q = Q agua + Q agitador + Q termómetro + Q bomba + Q recipiente.

## Slide 19
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
Q = Q agua + Q agitador + Q termómetro + Q bomba + Q recipiente
Como para distintos ensayos en un mismo aparato, tanto el agitador, como el termómetro, la bomba y el recipiente son comunes, se puede agrupar de la siguiente manera:
Ecuación que se puede indicar como:
Q  magua .cpagua .Δ t  mtermómetro .cptermómetro .Δ t  magitador .cpagitador .Δ t  mrecipiente .cprecipiente .Δ t
mbaso .cpbaso .Δ t




recipiente
  mbaso .cpbaso
magua .cp agua  mtermómetro .cp termómetro  magitador .cp agitador  mrecipiente .cp
.
Q  Δ t
Q  magua .cpagua .Δ t  Eaparato .Δ t
Q  m .cp  E .Δ t
agua agua aparato

## Slide 20
=
Q alambre m alambre . C alambre
Siendo:
C alambre
m alambre
= calor de fusión del alambre (kcal/kg)
= peso del alambre (kg)
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR
Como el calor total liberado de la bomba calorimétrica es el cedido por la combustión del combustible y la del alambre, resulta:
Q = Q combustible + Q alambre
Despejando:
Q combustible = Q - Q alambre
Siendo:
Q  m .cp  E .Δ t
agua agua aparato
Qcombustible  ( magua  Eaparato ).Δ t - malambre . Calambre

## Slide 21: DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO SUPERIOR (continuación)
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
PCS  Qcombustible
Gcombustible
PCS  ( magua  Eaparato ).Δ t - malambre . Calambre
Gcombustible

## Slide 22
PODER CALORIFICO DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES
DETERMINACION DEL PODER CALORIFICO INFERIOR
PCI = PCS - 600 ( 9H + H2O )
En la práctica se emplea otro procedimiento mucho más dinámico
Donde:
G agua
= Representa el peso del total de agua existente
(kg.agua)
G comb = Es el peso de combustible quemado (kg.comb) Siendo:
G agua = Peso papel húmedo - Peso papel seco (kg.agua)
Gagua Gcombustible
PCI  PCS  600.