## Slide 1: Máquinas TERMICAS
Facultad Regional Reconquista
Universidad Tecnológica Nacional
Año 2021
UT:3 – COMBUSTION PARA LA GENERACION DE VAPOR
Ing. Walter Capeletti

## Slide 2: COMBUSTION Ejercicios de resolución Practica Ejercicio N° 2: Un cierto combustible tiene la siguiente composición gravimétrica: 87,4% de C (carbono), 11,1 % de H(hidrógeno) y 1,5 % de elementos no combustibles. La combustión del mismo se considera completa (perfecta y sin exceso de aire). Determinar: a). Composición gravimétrica de los productos de la combustión al estado húmedo y seco. b). El volumen de los gases de combustión o humos.

## Slide 3
Incógnitas
gco2-----3,67 gc (Kg de producto/Kg de combustible)
gH2O-----9 H2O (Kg de producto/Kg de combustible)
Por tabla
% de la combustión al estado Húmedo
Principio de conservación de la energia
Dato a determinar

## Slide 4
Por tabla
% de la combustión al estado Húmedo

## Slide 5
% de la combustión al estado SECO

## Slide 6
REACCIÓN QUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN | AIRE REQUERIDO PARA LA COMBUSTIÓN DE 1 Kg DE COMBUSTIBLE |  | PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | EN PESO (Kg/Kg) |  |  |  | EN VOLUMEN (Kg/Kg) |  |  | 
 | Kg | m3 | CO2 | H2O | SO2 | N2 | CO2 | H2O | SO2 | N2
C a CO2 | 11,6 | 8,89 | 3,67 | - | - | 8,93 | 1,867 | - | - | 7,02
H2 a H2O | 34,78 | 27,67 | - | 9 | - | 26,67 | - | 11,2 | - | 20,53
S a SO2 | 4,35 | 3,34 | - | - | 2 | 3,34 | - | - | 0,7 | 2,57
CH4 a CO2 y H2O | 17,39 | 13,34 | 2,75 | 2,25 | - | 13,39 | 1,4 | 2,8 | - | 16,52
C2H2 a CO2 y H2O | 13,38 | 10,25 | 3,38 | 0,69 | - | 10,30 | 1,72 | 0,86 | - | 8,09
C2H4 a CO2 y H2O | 14,90 | 11,42 | 3,14 | 1,28 | - | 11,47 | 1,67 | 1,67 | - | 9,03
C3H8 a CO2 y H2O | 15,80 | 12,12 | 3,00 | 1,63 | - | 12,16 | 1,53 | 2,03 | - | 9,52
C4H10 a CO2 y H2O | 15,59 | 11,94 | 3,03 | 1,55 | - | 12,00 | 1,54 | 1,93 | - | 9,19
COMBUSTION PERFECTA

## Slide 7: COMBUSTION PERFECTA
UNIDAD | OXIGENO REQUERIDO |  |  | PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN |  |  |  | AIRE MÍNIMO |  | 
 | CARBONO (C) µ=12 | HIDRÓGENO (H2) µ=2 | ASUFRE (S) µ=32 | ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2) µ=44 | AGUA (H2O) µ=18 | ANHIDRIDO SULFUROSO (SO2) µ=64 | NITRÓGENO (N2) µ=28 | CARBONO | HIDROGENO | ASUFRE
 | 2,67 gC | 8 gH2 | gS |  |  |  |  |  |  | 
 | 1,867 gC | 5,6 gH2 | 0,7 gS |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 3,67 gC | 9 gH2 | 2 gS |  |  |  | 
 |  |  |  | 1,867 gC | 11,2 gH2 | 0,7 gS |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 3,35 GTo2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 3,76 GTo2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 gC | 34,78 gH2 | 4,35 gS
 |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 gC | 26,67 gH2 | 3,34 gS
UNIDAD | OXIGENO REQUERIDO |  |  | PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN |  |  |  | AIRE MÍNIMO |  | 
 | CARBONO (C) µ=12 | HIDRÓGENO (H2) µ=2 | ASUFRE (S) µ=32 | ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO2) µ=44 | AGUA (H2O) µ=18 | ANHIDRIDO SULFUROSO (SO2) µ=64 | NITRÓGENO (N2) µ=28 | CARBONO | HIDROGENO | ASUFRE
 | 2,67 gC | 8 gH2 | gS |  |  |  |  |  |  | 
 | 1,867 gC | 5,6 gH2 | 0,7 gS |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 3,67 gC | 9 gH2 | 2 gS |  |  |  | 
 |  |  |  | 1,867 gC | 11,2 gH2 | 0,7 gS |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 3,35 GTo2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 3,76 GTo2 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 gC | 34,78 gH2 | 4,35 gS
 |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 gC | 26,67 gH2 | 3,34 gS

## Slide 8
b). El volumen de los gases de combustión o humos
% de los gases de combustión al estado HUMEDO (VOLUMEN)
VTO2
VTO2
% de los gases de combustión al estado SECO (VOLUMEN)

## Slide 9: Ejercicio N° 3: Un hidrocarburo cuya composición gravimétrica es 85,1 % de C (carbono) y 14,9 % H(hidrógeno). Su combustión perfecta y completa de los gases de combustión de la siguiente composición volumétrica, al estado seco: 2,8 % de anhídrido carbónico 17 % de oxígeno, y 80,2 % de nitrógeno. Determinar a). El coeficiente de exceso de aire con el cual se trabajó. Composición gravimétrica de los productos de la combustión al estado húmedo y seco. b). El aire utilizado en la combustión.

## Slide 10
a). El Coeficiente es
Donde
Para calcular gh lo hacemos igual a la composición gravimétrica de los gases secos, mas la composición gravimétrica del agua tomada en la combustión

## Slide 11
11,6 y 34,78 se saca--------TABLA (datos básicos para combustión perfecta)
b). Aire utilizado en la COMBUSTION
REEMPLAZO gh y Gat en e

## Slide 12: Ejercicio N° 4: El análisis de una partida de carbón procedente de Rio Turbio, indica la siguiente composición gravimétrica Establecer: Su composición gravimétrica y en base a ello los porcentuales volumétricos de los productos de combustión en base húmeda y seca utilizando directamente los valores indicados en las tablas respectivas.

## Slide 13
a). Cálculo de la humedad de composición química
La humedad TOTAL será
b). Cálculo del Hidrógeno disponible
……..Terminar

## Slide 14: Muchas gracias!
Esp. Ing. David Ruiz