## Slide 1: MÓDULO ERGONOMÍA BÁSICA
1
Área Ergonomía

## Slide 2
3
INTRODUCCIÓN
La Ergonomía es parte de la ciencia que estudia la relación del cuerpo humano con el medio ambiente que le rodea. Por ejemplo, en el automóvil se utili za para facilitar la conducción y reducir el cansancio y las posibles distracciones que puedan sufrir el conductor.
También sirve para aumentar el confort de todos los trabajadores. Los estudios ergonómicos determinan la posición de los mandos, la forma de los asientos, las canali zaciones de aire, etc.

## Slide 3
4
OBJETIVOS
Mejorar la seguridad y el ambiente físico del trabajador.
Lograr la armonía entre el trabajador, el ambiente y las condiciones de trabajo. Aminorar la carga física y nerviosa del hombre.
Buscar la comodidad y el confort así como la eficiencia producti va. Reducir o modificar técnicamente el trabajo repetitivo.
Mejorar la calidad del producto.

## Slide 4
5
ETIMOLOGÍA
Ergo : Trabajo, actividad
Nomos : Principios, leyes
DEFINICIÓN DE CONCEPTO
Ciencia interdisciplinaria preocupada de adaptar el trabajo y el medio ambiente físico laboral, a la persona, de manera de optimizar los recursos y generar un ambiente de trabajo que considere el confort, la eficacia, la seguridad y los aspectos humanos como un factor indispensable en el ambiente laboral.

## Slide 5
ERGONOMÍA Y CREATIVIDAD AL SERVICIO
DE LA SALUD EN EL TRABAJO
La ergonomía busca la manera de que el puesto de trabajo se adapte al trabajador, en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a aquél.
Esta condición, nos lleva a reducir el número de desórdenes traumáticos músculo esqueléticos, accidentes por esfuerzos, torceduras y disminuir el ausentismo.

## Slide 6
6
Relaciones de la ergonomía
Anatomía y Medicina Laboral
Biomecánica
Antropometría
Higiene industrial
Diseño industrial

## Slide 7
7
CIENCIAS RELACIONADAS
Ingeniería yseguridad
Sociología
Psicología
ERGONOMÍA
Medicina

## Slide 8
8
Antropometría
Es el estudio y medición de las dimensiones físicas y funcionales del cuerpo humano.
Para diseñar los espacios de trabajo, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, considerando los límites físicos del cuerpo humano.
Tipos de antropometría
Antropometría estática
Antropometría dinámica

## Slide 9
9
Diseño ergonómico y la antropometría
Principio de diseño para indi viduos extremos.
Principio de diseño para un intervalo ajustable.
Principio de diseño para el promedio.
Medidas básicas para el Diseño de puestos de Trabajo :
Posición sentado.
Posición de pié.

## Slide 10
10
Biomecánica
Aplica las leyes del movimiento mecánico en los sistemas vivos, especialmente en el aparato locomotor, a fin obtener un rendimiento máximo, resolver algún tipo de discapacidad, o diseñar tareas y actividades para que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin riesgo de sufrir daños o lesiones.

## Slide 11
11
Estructura de la Biomecánica
Medicina del trabajo
Fisiología
Antropología
Física
Respuestas reales del trabajador
Respuestas en laboratorio
Datos antropométricos
Modelos Aparatos
BIOMECÁNICA
Diseño de espacios y mobiliario
Diseño de tiempos y movimientos
Diseño pausas de trabajo
Diseño de herramientas
Trastornos músculo- esqueléticos
Manejo manual de cargas

## Slide 12
12
En función de las medidas corporales.
En función de posturas, esfuerzos y movimientos. En función del ambiente.
En función a los medios de señalización y de representación y a los instrumentos de mando.
CONCEPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO

## Slide 13
13
EN FUNCIÓN DE LAS MEDIDAS CORPORALES
Alcance de Instrumentos
ALTURA DEL TRABAJO
MOBILIARIO
AGARRES
ESPACIO PARA MOVIMIENTOS

## Slide 14
14
Evaluación de puestos de trabajo (E.P.T.), considerando aspectos básicos:
Estudios de observación
  De la Tarea (repetitividad, aspectos biomecánicos).
  De la postura adoptada (de pie, sentada, ambos y acostada).
  Del manejo manual de cargas, entre otros factores.
  Del confort ambiental (Iluminación, ruido, temperatura).
Evaluaciones Psicometricas
  Dimensiones del puesto de trabajo (entorno, mobiliario).
  Altura del plano de trabajo.
  Espacio reservado para las piernas, zonas de alcance óptimo del área de trabajo brazos.
  Medidas antropométricas.

## Slide 15
15
En función de las posturas
Alternar posturas.
Reducir esfuerzos y ritmos de trabajo
Reducir cargas estáticas.
Posición de los brazos.

## Slide 16
16
Evaluación de Puesto de Trabajo:
Se consideran varios factores, con el fin de complementar dicho informe, estos son:
– Resultados de Exámenes médicos (que se adjuntan al informe, en caso que se requiera).
Investigación de antecedentes familiares (hereditarios) que puedan incidir en las molestias por las cuales las personas han sido evaluadas.
Tipo de alimentación. Tipos de medicamentos.
Accidentes del trabajo. Enfermedades comunes.
Otros (Labores del hogar, acti vidades extra-laborales).

## Slide 17
17
FACTORES DE RIESGOS
Factores Psicosociales
Corresponde al estudio de los factores individuales, grupales y organi zacionales que influyen en el desempeño y en la
satisfacción laboral.
Factores Ambientales
Corresponde al estudio de los agentes
físicos, químicos o biológicos a los que está
expuesto el hombre en su entorno laboral, que pueden alterar su salud, producir molestias o reducir su eficiencia productiva.

## Slide 18
18
Factores Fisiológicos
Corresponde al estudio de las
exigencias de adaptación a factores ambientales, de carga física y/o mental a las que los trabajadores deben
responder sin alterar su equilibrio biológico interno.
Factores Productivos
Corresponde al estudio de la interacción
entre el diseño de los procesos de trabajo y la capacidad física y percepción subjetiva de los trabajadores y empleados.

## Slide 19
19
Fatiga
Alteraciones cardiacas.
Lesiones musculoesqueléticas.
Ausentismo
Insatisfacción.
Desmoti vación.
Monotonía.
Factores ambientales
Organización del trabajo
Conflictos personales
Ingreso de nuevas tecnologías
Turnos de trabajo
Dirección dictatorial

## Slide 20
20
Medidas preventivas
Realizar ejercicios compensatorios.
Evitar los conflictos.
Establecer mejores canales de comunicación.
Realizar pausas de trabajo.
Dar prioridad a sus acti vidades.
Fomentar el auto cuidado y la seguridad.

## Slide 21
21
SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS MUNDIALES, LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN NUESTROS MÚSCULOS Y ARTICULACIONES SON CADA DÍA MÁS FRECUENTES, ASÍ COMO TAMBIÉN LO SON LAS ENFERMEDADES MENTALES.
LO PARTICULAR DE ÉSTAS ENFERMEDADES ES QUE SUS SÍNTOMAS SUELEN PASAR DESAPERCIBIDOS CON LAS MOLESTIAS COMUNES DE LA VIDA NORMAL.

## Slide 22
22
¿Porqué debemos preocuparnos?
Porque estas enfermedades, ocasionan problemas de salud que van desde el malestar y ligeros dolores a problemas médicos más graves. Sus dolencias son progresivas y los síntomas empeoran, además su tratamiento y recuperación suelen ser insatisfactorios.

## Slide 23
23
¿Qué son estas Enfermedades y como se reconocen?
Estas enfermedades se definen como:
Trastornos músculo esqueléticos o lesiones
músculo esqueléticas que afectan tendones, músculos y nervios de manos, muñecas, codos, hombros, cuello, rodillas y pies.
Algunas de ellas son: tendinitis, manguito rotador, túnel carpiano, epicondilitis entre otras.
Para reconocerlas se debe colocar mucha atención en los síntomas, recuerde que estos pueden confundirse.

## Slide 24
24
POR EJEMPLO: SI A TRABAJAR 8 HORAS AL DÍA SENTADO, LE AGREGAMOS UNA OFICINA CON MUCHO RUIDO, NUESTRO CUERPO CON UNA POSTURA INCORRECTA, EL MONITOR DEMASIADO ALTO Y SE TIENE POCA PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. CLARAMENTE EXISTEN VARIOS FACTORES DE RIESGOS EN ESTA SITUACIÓN.

## Slide 25
25
¿Cuáles son los posibles factores de riesgo?
Factores de riesgo psicosocial laboral pueden transformarse según la percepción de cada uno en riesgos:
Contenidos de la o las tareas de trabajo.
Duración de la tarea.
Carga y ritmo de trabajo.
Horarios y control.
Medio ambiente y equipamiento.
Características del trabajo.

## Slide 26
26
Factores de riesgo Psicosocial Organizacional
La cultura organizacional,
El clima laboral,
Las relaciones interpersonales,
El rol que cada uno cumpla en su organización,
El desarrollo de carrera que se les este permitido,
El nivel de participación en la toma de decisiones, y la comunicación puede
también ser un factor de riesgo.
Otros factores como:
Relación Familia – Trabajo.
  Estilos de Dirección y gestión de recursos humanos.
  Apoyo social.
  Liderazgo.
  Manejo de conflictos.

## Slide 27
27
Factores de riesgo Ambiental
Son provocadas por factores ambientales no controlados, otros de estos factores de riesgo igual de molestos que el ruido son:
  La iluminación
  La climati zación y ventilación
  Las vibraciones

## Slide 28
28
No olvidemos que todos estos factores pueden:
Provocar la aparición de molestias y malestares que con el transcurso del tiempo deriven en enfermedades músculo esqueléticas o enfermedades mentales.
IMPORTANTE

## Slide 29
29
Recomendaciones de Iluminación
Tipo: General y local complementaria.
Nivel: 500 lux mín.
Distribución luminancias.
Control: deslumbramiento (directo y reflexión).
Ubicación del puesto: fuera de haces luminosos.
Recomendaciones sobre el Ruido
Ruido externo, lo más bajo posible (cierre de ventanas, tratamiento acústico del espacio).
Ruido interno, (conversación, música, equipos De oficina, distribución de puestos, separación).

## Slide 30
30
Recomendaciones de Climatización
Temperatura : entre 20 y 26°C.
Humedad : entre 35 y 65 %.
Corriente de aire : entre 0,25 y 0,5 m/s.
Renovación de aire : 10 m3 por trabajador.

## Slide 31
31
RECOMENDACIONES DE MOBILIARIO
Mantener el escritorio ordenado y documento cercanos.
Debemos ver el documento sin flexionar la espalda. Mantener también a mano el teléfono y ratón.
Ubicarse a una distancia óptima del monitor (50 cm).
Dejar espacio entre el teclado y el final de la mesa, mouse al lado del teclado. Ubicarse enfrente al monitor, de forma que no sea necesario girar la cabeza. Dejar espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa.
Mantener este espacio libre, sin objetos que obstaculicen o nos hagan flexionar las piernas.

## Slide 32
32
Recomendaciones para cada puesto de trabajo
Al sentarse:
No se siente lejos ni demasiado bajo.
No inclinar la cabeza.
Estirar las piernas: favorece la irrigación y no fuerza las articulaciones.
No encorvarse, levantar los hombros.

## Slide 33
ERGONOMÍA Y CREATIVIDAD AL SERVICIO
DE LA SALUD EN EL TRABAJO
  Cabeza alineada con cuello y hombros
  Espalda recta y apoyada en espaldar
  Hombros relajados
  Brazos verticales y antebrazos horizontales, formando un ángulo recto desde el codo
  Antebrazos y manos en línea recta

## Slide 34
ERGONOMÍA Y CREATIVIDAD AL SERVICIO
DE LA SALUD EN EL TRABAJO
  Antebrazos apoyados.
  Manos relajadas, sin desviación lateral.
  Muslos horizontales y piernas verticales, formando un ángulo de 90º
  El ángulo formado entre la rodilla y el borde de la silla debe considerar un espacio libre aproximado de 15 a 20 cm.

## Slide 35
33
Prevención de la Fatiga
Organización del Trabajo:
Reducción del esfuerzo muscular, control automático de los movimientos, distribución de los esfuerzos en los diferentes músculos del cuerpo, eliminación de movimientos inútiles.
Descanso fatiga psíquica

## Slide 36
34
Turnos nocturnos, diurnos mixtos. Ritmos.
Alteraciones del ritmo del sueño. Sobre tiempo.
Tareas.
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

## Slide 37
35
Ventajas fisiológicas
Mejora la amplitud articular Mejora la oxigenación muscular
Optimiza la elasticidad de tendones y músculos Retarda la aparición de fatiga muscular
Evita molestias muscoloesqueléticas
GIMNASIA DE PAUSA

## Slide 38
36

## Slide 39
37
Ventajas productivas
Rompe la rutina laboral.
Mejora la concentración en la tarea.
Mejora el desempeño en labores con movimiento repetido.
Ventajas Psicológicas
  Disminución de estrés.
  Mejora clima laboral.
  Mejora la motivación.

## Slide 40
38
Al dormir evite
Dormir o descansar en camas o sofás que estén hundidos.
Nunca duerma boca abajo.

## Slide 41
39
Identificar y eliminar factores de Riesgo Rotación de tareas introducir descansos Reducir la intensidad del trabajo
Eliminar movimientos forzados Reducir al mínimo los movimientos repetitivos
Mantenimiento adecuado de equipos Mandos de fácil alcance y ergonómicos
Equipos y herramientas adecuados a la tarea y al trabajador
Controlar el nivel de ruido
Buena iluminación general y adecuada para cada puesto
Niveles adecuados de ventilación y temperatura
DISEÑO DE TAREAS, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
MEDIOAMBIENTE DEL TRABAJO
CONFORT

## Slide 42
41
ANEXO
PRONACIÓN
Diferentes movimientos del cuerpo humano
Extensión.
Aducción.
Ducción de la mano.
Aducción:
Aducción del pulgar.
  Aducción de la mano.
  Pronación.

## Slide 43
42
SUPINACIÓN
CIRCUNDICCIÓN
PREHENSIÓN
PINZA
PINZA PALPAR

## Slide 44
43

## Slide 45
44
COMPRESIÓN DIGITAL
COMPRESIÓN PALPAR
HIPEREXTENSIÓN DE LOS DEDOS

## Slide 46
45
ROTACIÓN
FLEXIÓN DE TRONCO
LATERALIZACIÓN
FLEXIÓN LATERALIZACIÓN

## Slide 47
46
MOVIMIENTOS DE LA CABEZA

## Slide 48
47
MOVIMIENTOS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
Flexión
Extensión
Flexión
Abducción

## Slide 49
48
Área Ergonomía
MÓDULO ERGONOMIA BÁSICA