## Slide 1: Estructuras Reticuladas Cátedra de Estabilidad
U.T.N. – Facultad Regional Reconquista

## Slide 2: Sistemas Reticulados planos
En la presente Unidad trabajaremos con las denominadas Vigas de Alma Calada, Estructuras Reticuladas, o simplemente Reticulados.
Básicamente son estructuras formadas por barras biarticuladas o bielas.
Biela: barra de eje recto cuyos extremos se encuentran articulados sin presencia de cargas externas en su tramo, es decir que las cargas solo pueden encontrarse en sus extremos (articulaciones). Además su sección transversal es pequeña en relación a la longitud de la misma.

## Slide 3: Hipótesis simplificativas
Siendo los reticulados estructuras formadas enteramente por bielas, surgen una serie de hipótesis que deben verificarse para poder asegurar que una determinada estructura es o no un reticulados.
Esas hipótesis son las siguientes:
Las barras están unidas en sus extremos mediante articulaciones perfectas (sin rozamiento).
Los ejes de todas las barras pertenecen al mismo plano, denominado plano medio del Reticulado.
Todas las fuerzas que actúan sobre el reticulado están aplicadas únicamente en las articulaciones o nudos y pertenecen también al plano medio del reticulado.

## Slide 4: Generación de reticulados planos
Si partimos de un triángulo base (o primitivo) formado por tres barras, de tal manera de formar una estructura cerrada, vemos que queda conformada una chapa y como vimos, una chapa en el plano, presenta 3 grados de libertad.
Si se añaden dos bielas articuladas entre si, en dos nudos cualesquiera como el A y B, indicado la figura anterior, se tiene como resultado una estructura reticulada de cinco barras. Dado que el triangulo base es una chapa con gl = 3, al añadir dos bielas como se muestra en la figura, la cantidad de grados de libertad de la estructura en su conjunto continua siendo gl = 3.

## Slide 5: Generación de reticulados planos
Continuando sucesivamente con este análisis, agregando indefinidamente otro par de bielas articuladas a partir de un par de nudos cualquiera, se construye una estructura internamente isostática con la misma cantidad de grados de libertad que un cuerpo, o chapa, en el plano, es decir gl = 3.
Este procedimiento, que consiste en partir de un triangulo base e ir añadiendo pares de bielas articuladas entre sí a nudos del triángulo, se conoce como mecanismo de generación de reticulados y tiene la particularidad de asegurar la isostaticidad interna de la estructura resultante.

## Slide 6: Sistemas Reticulados planos - Equilibrio
quilibrio
Sistema de fuerzas activo
Sistema de fuerzas reactivo

## Slide 7: Esfuerzos actuantes
El cumplimiento de las hipótesis simplificativas implica que podemos reemplazar la estructura real de barras por un reticulado plano formado por bielas unidas mediante articulaciones sin rozamiento, con cargas externas aplicadas únicamente en los nudos y pertenecientes al mismo plano de la estructura.
Como las cargas se transmiten a través de los nudos, cada barra del reticulado debe encontrarse
en equilibrio bajo la acción de las fuerzas aplicadas en sus ambos extremos, por lo tanto, estarán sometidas a solamente esfuerzos axiales, ya sea de tracción o compresión.

## Slide 8: Condición de rigidez
Habíamos establecido que para generar un reticulado se partía de un triángulo base con tres vértices, al cual se le añade un par de bielas articuladas entre sí originando un nuevo vértice por cada par de bielas añadidas. Este enunciado puede ser representado mediante la siguiente expresión:
b = 3 + 2 . p
Por otro lado, cada par de barras añadido, p, da origen a un nuevo vértice, con lo cual:
v = 3 + p
Combinando las ecuaciones anteriores se tiene la siguiente expresión:
que permite relacionar el número de barras, b, con la cantidad de vértices o nodos, v,
b = 2 . v - 3

## Slide 9: Esfuerzos actuantes
Por el principio de Acción y Reacción, sobre los nudos del reticulado se manifiestan las reacciones del esfuerzo interno que sufren las barras. Analizando el efecto que provoca la barra al nudo, en el caso de la figura (e), se observa que la misma tira del nudo (esfuerzo de tracción), mientras que en el caso de la figura (f), la barra se encuentra comprimiendo al nudo (esfuerzo de compresión). Cuando se determina el esfuerzo en las barras de un reticulado, el resultado debe estar acompañado por un valor numérico, que indica la magnitud del esfuerzo, y el tipo de esfuerzo al cual este sometido, es decir, tracción (+) o compresión (-), por ejemplo S1 = 3,2 kN (tracción).

## Slide 10: Denominación de las partes de un reticulado
Montante: Barra 1-4, Barra 2-5, Barra 3-6. Usualmente en compresión (-)
Diagonal: Barra 2-4, Barra 3-5. En compresión (-) o tracción (+) dependiendo de las cargas y la geometría.
Cordon Inferior: Barra 1-2, Barra 2-3. Usualmente en tracción (+)
Cordon Superior: Barra 4-5, Barra 5-6. Usualmente en compression (-)

## Slide 11: Métodos de cálculo
Un problema típico de resolución de estructuras de reticulado consiste en determinar los esfuerzos internos de las barras (solicitaciones) y las reacciones de vínculo externos. Es decir que en el plano tendremos, en el caso mas simple, b + 3 incógnitas.
La determinación de las reacciones de vínculo se llevan a cabo planteando las tres condiciones de equilibrio, mientras que la determinaciones del esfuerzo en las barras del reticulado dependerá del método adoptado para la resolución.
Los métodos de resolución de estructuras de reticulados que veremos son: el Método de los nodos, el Método de las secciones (o corte de Ritter), el Método de Culmann y el Método de Cremona.
Cabe destacar que todos los métodos de resolución se basan en el principio de que si la estructura se encuentra en equilibrio, entonces cada una de sus partes también deben encontrarse en equilibrio

## Slide 12: Método de los nodos
Consiste en aislar cada nodo del reticulado y plantear las condiciones de equilibrio en el mismo. Anteriormente se llegó a la conclusión de que sobre los nudos de una estructura reticulada actúa un sistema de fuerzas concurrentes en equilibrio, por lo tanto, para determinar los esfuerzos en las barras que concurren a un nodo bastara con plantear dos condiciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales y verticales iguales a cero.
Dado que todos los nodos de la estructura se encuentran en equilibrio, la estrategia empleada en este método consiste en aislar, en primer lugar, un nodo cualquiera al cual no concurran mas de dos barras.

## Slide 13: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos

## Slide 14: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos
Nodo 1

## Slide 15: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos
Nodo 2
Necesitamos aislar el nodo 2 y poner de manifiesto el esfuerzo en las barras (asumiendo tracción) que concurren al mismo. En la figura de la derecha se presentan los sistemas de fuerzas concurrentes correspondientes a cada nodo del reticulado, asumiendo, en todos los casos, que las barras se encuentran traccionadas.

## Slide 16: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos
Nodo 2
Planteando ahora el equilibrio del nodo 2, tenemos

## Slide 17: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos
Nodo 3
siendo tan α = b/(2.a), reemplazando T12 y HA

## Slide 18: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos
Nodo 3
Considerando, y tan α = b/(2.a), reemplazando

## Slide 19: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos
Nodo 4
A continuación se procede a analizar el equilibrio del nodo 4, al cual concurren cuatro barras pero tres de las cuales son conocidas.

## Slide 20: Método de los nodos
Ejemplo de aplicación del método de los nodos
Nodo 4

## Slide 21: Análisis de barras inactivas
Se tienen barras inactivas cuando:
Concurren a un nodo dos barras de diferente dirección y no hay cargas externas aplicadas en el nodo. Ambas barras son inactivas. (a)
Concurren a un nodo tres barras, donde dos son colineales y no existen cargas externas aplicadas en el nodo. En este caso la barra que no comparte la misma dirección que las otras dos es inactiva. (b)
.
Concurren a un nodo dos barras no colineales y existe una fuerza aplicada en la dirección de una de las barras. En este caso la barra que no comparte dirección con la fuerza es inactiva. (c)
Si bien estas barras no se encuentran solicitadas para el estado de cargas actuante, su presencia es requerida para cumplir con la isostaticidad interna del reticulado.