## Slide 1: PÓRTICOS
Estabilidad – F.R.Reconquista – U.T.N

## Slide 2: PÓRTICOS
Se denomina PÓRTICO a toda estructura constituida por una sucesión de barras, de eje rectilíneo o curvilíneo, vinculadas entre sí y a tierra, de modo de constituir una estructura isostáticamente sustentada. Cuando los ejes de las barras son curvos, suele denominárselos ARCOS.

## Slide 3: Tipos de Pórticos
En la figura se muestra ejemplos de distintos de pórticos, constituidos: los (a) y (b) por una única chapa, los (c), (d) y (e) por dos chapas, y el (f) por tres.
Se distinguen entre pórticos simples y múltiples, correspondiendo la primera denominación a aquellos pórticos de una sola luz o tramo, la segunda a los de dos o más luces (figura f).
La figura (e) muestra un tipo de pórtico denominado atirantado. Está constituido por dos chapas articuladas entre sí y vinculadas por una biela (o tirante), articulada a cada una de las chapas. El conjunto es rígido e indeformable, poseyendo tres grados de libertad, por lo que requiere tres condiciones de vínculo a tierra para su fijación.

## Slide 4: Elementos componentes de un Pórtico
Los elementos verticales o inclinados de los pórticos se denominan pilares o columnas, y los horizontales, viga o dintel del pórtico.
VIGA o DINTEL
PILAR O COLUMNA

## Slide 5: Tipos de cargas en Pórticos
Las cargas que solicitan a los pórticos pueden ser concentradas o distribuidas, o una combinación de ambas. En cuanto a su dirección, pueden ser verticales, horizontales o normales a la dirección de las piezas inclinadas. Para estas últimas, las cargas distribuidas pueden estar dadas por metro lineal de proyección (vertical u horizontal), por metro lineal de desarrollo de la pieza o bien normales a la misma.

## Slide 6: Convención de signos para trazado de diagramas de esfuerzos
a) Momentos flectores
Para piezas horizontales o inclinadas, el momento flector estará dado en magnitud y signo, por el momento de la resultante de las fuerzas de la izquierda de la sección considerada, con respecto al baricentro de la misma, o de la derecha con signo contrario.
Para las piezas verticales, se tomará el momento de la resultante de las fuerzas ubicadas por debajo de la sección considerada, o el de la resultante de las que quedan por encima, con signo contrario.
b) Esfuerzos de corte
Para piezas horizontales o inclinadas, se considerará en magnitud y signo, la componente paralela al plano de la sección considerada, de la resultante de las fuerzas a la izquierda de la misma. En caso de trabajar con las fuerzas de la derecha, se cambiará el signo.
Para piezas verticales, se considerará la proyección sobre el plano de la sección considerada, de la resultante de las fuerzas ubicadas por debajo de aquélla, o la correspondiente a las que actúan por encima de la sección, pero con signo cambiado.

## Slide 7: Convención de signos para trazado de diagramas de esfuerzos
c) Esfuerzos normales
Tanto para piezas verticales, horizontales o inclinadas, el esfuerzo normal estará dado en magnitud por la proyección normal al plano de la sección, de la resultante de las fuerzas ubicadas a un lado de la misma.
En este caso, es indistinto que se trabaje con las fuerzas de la izquierda o de la derecha, de abajo o de arriba, por cuanto el signo del esfuerzo normal resulta de si la componente axial de la resultante considerada comprime o tracciona la sección. En el primer caso el esfuerzo normal será negativo y en el segundo, positivo.

## Slide 8: Convención para representación de los diagramas de esfuerzos
En lo que respecta a los diagramas de momentos flectores, convendremos en llevar las ordenadas, de momentos flectores calculados, del lado de la barra donde las fibras se encuentran traccionadas.
Para el diagrama de esfuerzos de corte, llevaremos las ordenadas con el mismo sentido que la componente de la resultante izquierda o de abajo, que da origen al esfuerzo de corte.
En cuanto al diagrama de esfuerzos normales, es indistinto el sentido en que se dibujen los diagramas; siempre y cuando se consignen los signos que evidencien el esfuerzo:
Positivo (+) = Tracción
Negativo (-) = Compresión

## Slide 9: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS EN PÓRTICOS Ejercicio Resuelto
Dado el siguiente pórtico isostático; determinar los esfuerzos característicos
Nota:
El apoyo B es de primer orden, por lo tanto la reacción será perpendicular al plano donde actúa. Dicha reacción presenta un ángulo de 30° respecto del eje de la barra 4-B

## Slide 10
Para los cálculos, es necesario determinar diferentes ángulos de la barra inclinada (pilar). Además de las componentes de RB en la dirección X (RBx) e Y (RBy)

## Slide 11: Cálculo de Reacciones de vínculo

## Slide 12: Cálculo de Reacciones de vínculo
ppppppppp
pppp

## Slide 13
ANÁLISIS DE LA BARRA INCLINADA - Barra 4-B
La fuerza horizontal (2,67 T) y la fuerza vertical (0,23 T) son las resultantes, en esas direcciones, de las fuerzas actuantes a la izquierda de la sección (4), en las direcciones X e Y respectivamente.
Dichas fuerzas se deben descomponer en las direcciones perpendicular y tangente a la sección transversal, para la determinación de los esfuerzos Normales y de Corte.
4

## Slide 14: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS
ESFUERZO NORMAL
Como cada sección o punto debe estar en equilibrio, la resultante de las fuerzas que vienen de la derecha tiene que ser igual a la resultante de las fuerzas que vienen de la izquierda (cambiada de signo); por ejemplo, en el punto 2 será.
Mediante este análisis se puede observar que la barra A-2 está en compresión

## Slide 15: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS
Siguiendo con los demás puntos tenemos:
Para determinar el esfuerzo Normal en la barra inclinada tenemos que observar el análisis que se realizó para esa barra y considerar las fuerzas perpendiculares a la sección transversal o en coincidencia con el eje de la barra.
Verificamos

## Slide 16
DIAGRAMA ESFUERZO NORMAL
A
2
4
5
B
1
3

## Slide 17: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS
ESFUERZO DE CORTE
Como cada sección o punto debe estar en equilibrio, en cada punto, la resultante de las fuerzas que vienen de la derecha tiene que ser igual a la resultante de las fuerzas que vienen de la izquierda (cambiada de signo); por ejemplo, en el punto 2 será.

## Slide 18: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS
Siguiendo con los demás puntos tenemos:
Verificación (equilibrio de punto)

## Slide 19: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS
Para determinar el esfuerzo de Corte en la barra inclinada tenemos que observar el análisis que se realizó para esa barra y considerar las fuerzas perpendiculares al eje de la barra o tangentes a la sección transversal de la barra.
Verificamos

## Slide 20
DIAGRAMA ESFUERZO DE CORTE
Nota:
La variación del esfuerzo de corte, cuando existe carga distribuida, es lineal.
Entre cargas puntuales el esfuerzo de corte permanece constante (no hay variación).
A
2
4
5
B
1
3

## Slide 21: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS
MOMENTO FLECTOR
El Nudo 2 está en equilibrio, por lo tanto, el momento a la derecha del nudo debe compensar la suma de los otros dos momentos; da negativo, eso quiere decir que traccionan las fibras de arriba del eje neutro.

## Slide 22: DETERMINACIÓN DE ESFUERZOS

## Slide 23
DIAGRAMA ESFUERZO FLECTOR
Nota:
La variación del esfuerzo flector, cuando existe carga distribuida, es parabólica.
Entre cargas puntuales el esfuerzo flector presenta variación lineal.
A
2
4
5
B
1
3