## Slide 1
COMPRESOR
CLASIFICACION
Constructivo (Abiertos, semi abiertos, cerrados)
Tipo de funcionamiento Dinámicos (compresores centrífugos o axiales, desplazamiento positivo, alternativos, rotativos)
Compresor: Máquina termodinámica cuyo objetivo es tomar un gas y elevar la presión del mismo a la salida.
Cuando tenemos un gas que necesita ser comprimido, por ejemplo aire, NH3, CO2 para procesos industriales se utilizan este tipo de maquinas termodinámicas que con capaces de transferir a través de la energía mecánica entregada por un motor eléctrico o de combustión interna en energía de presión.
Para nuestro caso vamos a estudiar equipos que trabajan en base al desplazamiento positivo.

## Slide 2
Los compresores dinámicos responden a las ecuaciones de Euler.

## Slide 4: Ciclo de un Compresor
Toda máquina termodinámica esta formada por una serie de transformaciones, al ser un sistema cíclico y repetitivo en el tiempo, terminan formando un ciclo, por ende siempre va a estar cuantificado por diferentes parámetros como ser el rendimiento del ciclo.
Para este caso, que es un equipo del tipo alternativo, este equipo cuenta con válvulas de aspiración y de descarga del gas.
Al ser un circuito abierto de régimen permanente, ya que en este caso la cantidad de masa por unidad de tiempo que ingresa se mantiene a la salida por una cuestión de conservación de la masa y energía.
PMS
PMI
Punto muerto superior PMS
Punto muerto inferior PMI

## Slide 5: Transformaciones de un compresor

## Slide 6: A raíz de los detalles mecánicos constructivos, debido a que el pistón no debe tocar las válvulas de aspiración e impulsión, por ende queda un volumen que no se escapa y se denomina volumen de espacio nocivo.
CICLO TEÒRICO DE UN COMPRESOR
Va
VD
PMI
PMS

## Slide 8
El rectángulo formado por los puntos “0,V3,3,P2” es el volumen de espacio nocivo
V3
PMS
PMI
VD
VA
VR

## Slide 9
Volumen desplazado
Volumen aspirado
Va=V1-V4
Volumen remanente
Vr=V4-V3

## Slide 10: Rendimiento volumétrico

## Slide 11
Partiendo de las ecuaciones anteriores, llegamos a que:

## Slide 14: Trabajo teórico de un compresor

## Slide 16: Trabajo absorbido por un compresor

## Slide 17: Trabajo en sistemas con etapas de compresión

## Slide 18: Esquema unifilar
Trabajo total en etapas

## Slide 19: Presiones intermedias óptimas
P1= Presión de aspiración
P2= Presión de descarga
Pi= Presión intermedia
N= Número de etapas

## Slide 20: Ciclo real de compresor

## Slide 21: Corte de un compresor multietapa
Observación: Tener en cuenta que la masa por unidad de tiempo (Qm) que ingresa al dispositivo se mantiene constante en todas sus etapas de compresión, lo que sí cambia es el volumen especifico en cada etapa y por ende el caudal volumétrico (Qv)…