## Slide 1
ESTABILIDAD
Asignatura de Ingeniería Electromecánica UTN - Facultad Regional Reconquista
Unidad I: Sistemas de Fuerzas
A˜no 2024
ESTABILIDAD

## Slide 2
Clasificación
ESTABILIDAD
Sistemas de fuerzas
Los sistemas de fuerzas se clasifican en dos grandes grupos:
Sistemas planos
Sistemas espaciales
Fuerzas concurrentes
Fuerzas NO concurrentes
Fuerzas concurrentes
Fuerzas NO concurrentes

## Slide 3
Fuerzas concurrentes coplanares
Sistemas Planos de Fuerzas

## Slide 4
Sistemas Planos de Fuerzas
ESTABILIDAD
Reducción del sistema de fuerzas concurrentes (Gráfica)
Para proceder a la reducción de los sistemas de fuerzas concurrentes es necesario componerlas, a efectos de hallar su resultante.
El caso de dos fuerzas concurrentes lo hemos tratado al ver el primer principio de la Estática; es decir, el principio del paralelogramo.
Para un mayor número de fuerzas:
Aplicamos sucesivamente el principio del paralelogramo
Construimos el Polígono de Fuerzas

## Slide 5
ESTABILIDAD
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción del sistema de fuerzas concurrentes (Analítica)
Si proyectamos las fuerzas P1, y P2 sobre ambos ejes coordenados, vemos que la suma de sus proyecciones resulta igual a la proyección de la resultante; es decir:
O, también podemos decir:
Siendo Ry y Rz componentes ortogonales de R, la intensidad de esta última se obtiene de la expresión:
=
y el correspondiente argumento:

## Slide 6
ESTABILIDAD
Sistemas Planos de Fuerzas
Fuerzas NO concurrentes coplanares

## Slide 7
ESTABILIDAD
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)
En la reducción de sistemas concurrentes, nos limitábamos a construir el polígono de fuerzas, obteniendo así el vector representativo de la resultante del sistema. Como necesariamente ésta debía pasar por el punto de concurrencia, la recta de acción de la misma se obtenía trazando por este último una paralela al vector representativo de la resultante.
Tratándose de sistemas de fuerzas no concurrentes, el simple trazado del polígono de fuerzas no es suficiente para definir la resultante, por cuanto no se conoce ningún punto de su recta de acción.

## Slide 8
Un primer procedimiento para hallar la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes, consiste en determinar la resultante de dos cualesquiera de ellas por aplicación del principio del paralelogramo de fuerzas, deslizar dicha resultante parcial hasta el punto de intersección de su recta de acción con otra cualquiera de las fuerzas, componerla con la misma, y, procediendo en forma similar con las restantes fuerzas, llegar a obtener la resultante buscada.
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)

## Slide 9
Sistemas Planos de Fuerzas
Polígono funicular
Sea, por ejemplo el cuerpo de la figura con las fuerzas F1, F2, F3 y F4 aplicadas a él.
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)

## Slide 10
Sistemas Planos de Fuerzas
Construyamos a partir del punto 1 el polígono de fuerzas, trazando la fuerza 1-2 (F1) equiparando a la fuerza aplicada al cuerpo; luego a partir de 2 la fuerza 2-3 (F2) equiparando a F2 aplicada al cuerpo y así sucesivamente.
R
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)

## Slide 11
Sistemas Planos de Fuerzas
Para saber cuál es la posición de R en el cuerpo, comenzamos trazando desde un polo arbitrario O, los rayos 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 y 5-0.
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)

## Slide 12
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)
Luego; comenzamos trazando desde un punto O’ cualquiera, la recta O’-I, paralela a la 1-O; luego a partir del punto I la I-II paralela a la 2-O y así sucesivamente.

## Slide 13
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)
Observando el polígono de fuerzas de la derecha vemos que:
La fuerza F1, es la resultante de las “fuerzas” 1-0 y 0-2. Luego, con éstas direcciones ponemos los vectores correspondientes en I.
…observamos que se anulan las “fuerzas” 0-2 y 2-0; 0-3 y 3-0; 0-4 y 4-0; quedando sin anularse solamente las “fuerzas” 1-0 y 0-5 que tienen por resultante justamente a la fuerza R.

## Slide 14
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Gráfica)
Entonces en la dirección O’-I está actuando la “fuerza” 1-0, en la dirección I-II las 0-2 y 2-0 que se anulan, hasta la dirección IV-V en que actúa la “fuerza” 0-5.
Componiendo las “fuerzas” 1-0 y 0-5 obtenemos R en dirección, sentido, magnitud y posición con respecto al cuerpo.

## Slide 15
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Analítica)
Para la determinación de la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes se procede de idéntica manera al procedimiento dado para fuerzas concurrentes, en cuanto a la magnitud, dirección y sentido.
Se refieren las fuerzas actuantes a los dos ejes coordenados del plano X, Y. Para cada una de ellas se determinan las componentes en dichos ejes Fx y Fy y luego, haciendo sumatoria de fuerzas se determinan las componentes de la Resultante en dichos ejes (Rx y Ry). Se compone la Resultante aplicando Pitágoras.
(Argumento)

## Slide 16
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Analítica)
Para localizar el punto de aplicación de la resultante se utiliza un recurso dado por el Teorema de Varignon. Para ello veamos primero lo que es Momento de una Fuerza respecto de un punto.
El momento de una fuerza con respecto a un punto expresa que capacidad tiene una fuerza o sistema de fuerzas en desequilibrio de provocar una rotación en un cuerpo. El punto se refiere a un punto fijo, que hace de centro de rotación del cuerpo.
El momento de la fuerza F, con respecto al punto A, se obtiene como el producto del módulo de la fuerza, por la mínima distancia (d), que separa la fuerza F del punto A. La mínima distancia que separa la fuerza del punto es siempre la que se mide en forma perpendicular a la dirección de la fuerza, ya que otra distancia, entre el punto A y cualquier punto de la fuerza F es mayor.

## Slide 17
Sistemas Planos de Fuerzas
Reducción de sistemas no concurrentes (Analítica)
Teorema de Varignon
“Dado un sistema de fuerzas y su resultante, el momento de la resultante respecto de un punto A, es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas componentes respecto del mismo punto A”.
Aplicando el enunciado a la figura queda:
Generalizando para un número n de fuerzas
Si quisiéramos determinar la distancia de la resultante a un punto (que sería el punto de aplicación de dicha resultante), despejamos dr de la expresión anterior.

## Slide 18
Sistemas Planos de Fuerzas
EJEMPLO NUMÉRICO
Dada el siguiente sistema de fuerzas aplicado a una barra: Determinar grafica y analíticamente la resultante del sistema de fuerzas y su punto de aplicación en la barra.

## Slide 19
Sistemas Planos de Fuerzas
EJEMPLO NUMÉRICO – Resolución gráfica
Con el trazado del Polígono de fuerzas se halla la magnitud de la Resultante, su dirección y sentido.
R = 8,26 kN
Al ser un método gráfico hay que utilizar una escala adecuada

## Slide 20
Sistemas Planos de Fuerzas
EJEMPLO NUMÉRICO – Resolución gráfica

## Slide 21
Sistemas Planos de Fuerzas
EJEMPLO NUMÉRICO – Resolución gráfica

## Slide 22
Sistemas Planos de Fuerzas
EJEMPLO NUMÉRICO – Resolución gráfica

## Slide 23
Sistemas Planos de Fuerzas
EJEMPLO NUMÉRICO – Resolución analítica
Según VARIGNON, tenemos:
Despejando, el brazo de momento:
Recordando que:

## Slide 24
EJEMPLO NUMÉRICO – Resolución analítica
Sistemas Planos de Fuerzas

## Slide 25
EJEMPLO NUMÉRICO – Resolución analítica
Sistemas Planos de Fuerzas
Realizando el cálculo:
DR = 5,47 m
Utilizamos únicamente las componentes verticales porque las componentes horizontales pasan por el punto “A” y el momento que producen es nulo.