## Slide 1: SISTEMAS TERMODINAMICOS

## Slide 2: SISTEMAS TERMODINAMICOS

## Slide 3: ECUACION DE GASES IDEALES O DE ESTADO

## Slide 4: ECUACION IDEAL DE GASES O DE ESTADO
ESTA ECUACION ES UNA ECUACION DE ESTADO, QUIERE DECIR QUE DEPENDE UNICAMENTE DEL VALOR QUE PUEDA TENER LA PRESION, TEMPERATURA O VOLUMEN EN UN DETERMINADO INSTANTE.
SI TENEMOS UNA EVOLUCION DE UN GAS QUE DESCRIBA UNA FUNCION O TRAYECTORIA, ESTA ESTA FORMADA POR DIFERENTES VALORES DE PRESION, TEMPERATURA Y VOLUMEN.
SE PUDE GRAFICAR EL ESTADO EN CADA PUNTO SEGÚN DIAGRAMA DE CLAPEYRON (P-V)

## Slide 5: ECUACION DE ESTADO CON CONSTANTE PARTICULAR
ECUACION DE ESTADO CON CONSTANTE UNIVERSAL
PM= Peso molecular es igual a 1 uma; ejemplo C= PM=12 gr
PM= masa/numero de moles

## Slide 6: MEZCLA DE GASES
PARA MEZCLAS DE GASES SE CONTEMPLAS 2 LEYES:
1- LEY DE DALTON O DE PRESIONES PARCIALES
2- LEY DE AMAGAT O DE VOLUMENES PARCIALES
LEY DE DALTON
n= n1+n2+n3 p1= presión parcial

## Slide 7: Ejemplo
Raire= maire/naire= ∑niPMi/nt= (nO2*PMO2+nN2*PMN2)/naire
Raire= (6,7*32+22,1*28)/28,8= 28,9 (Kgf*m)/(Kg*K)

## Slide 8: LEY DE AMAGAT

## Slide 9: PESO MOLECULAR DE UNA MEZCLA

## Slide 10: CALCULO DE CONSTANTE PARTICULAR DE UNA MEZCLA DE GASES

## Slide 11: COMPOSICION DEL ATOMO
QUE ES UNA MOL?
ES LA CANTIDAD DE SUSTANCIA QUE CONTIENE TANTAS ENTIDADES ELEMENTALES, (IONES, ATOMOS, MOLECUAS) COMO ATOMOS HAY EN 12 GRS DE CARBONO 12.
1 MOL DE C12 TIENE 6,022X10exp 23 PARTICULAS…..Y ESAS PARTICULAS PESAN 12 GRAMOS

## Slide 12: ECUACION DE GASES REALES
EN LA REALIDAD EXISTE UNA DESIGUALDAD QUE NO CUMPLE CON LA ECUACION DE GASES IDEALES P*V=nRT , EN LOS GASES REALES SE PLANTEA LA SIGUIENTE ECUACION.
P*V= Z nRT DONDE “Z” ES EL COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD Y SE LO PUEDE DERTERMINAR POR TABLA. VER TABLA ADJUNTA.
Otra forma de expresar la ecuación de estado es según la ecuación de Van Der Waals. Donde contempla las siguientes situaciones.

## Slide 13: HIPOTESIS 1: VOLUMEN DISPONIBLE PARA MOVIMIENTO DE MOLECULAS
HIPOTESIS 2: PRESION INTERNA TERMODINAMICA
TEORIA DE VAN DER WAALS

## Slide 14: ECUACION GENERAL DE VAN DER WAALS
INCOGNITAS: a, b, R

## Slide 15: DETERMINACION DE VARIABLES CON PARAMETROS CRITICOS DEL GAS
-PUNTO CRITICO CORRESPONDE A LA CONDICION DONDE LA DENSIDAD DEL VAPOR ES IGUAL A LA DEL LIQUIDO

## Slide 16: COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD

## Slide 17: PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA
EL TRABAJO NO ES UNA ECUACION
DE ESTADO, DEPENDE DEL RECORRIDO.

## Slide 18: REPRESENTACION GRAFICA DEL TRABAJO
EL TRABAJO ES EL AREA
BAJO LA CURVA
SIGNOS (+) SI EL SISTEMA REALIZA TRABAJO CONTRA EL MEDIO Y (-) SI ES A LA INVERSA.

## Slide 19: PRINCIPIO DE CONSERVACION DE LA MASA

## Slide 20: LEY DE CONSERVACION DE ENERGIA

## Slide 21: ECUACION DEL PRIMER PRINCIPIO EN SISTEMAS CERRADOS
U= ENERGIA INTERNA L=TRABAJO DE DESPLAZAMIENTO, Q= CALOR
RESUMEN

## Slide 22: TRANSFORMACIONES
ISOTERMICA : TEMPERATURA CONSTANTE
ISOBARICA: PRESION CONSTANTE
ADIABATICA: TRANSFERENCIA DE CALOR ES CERO (Q=0)
ISOCORA: VOLUMEN CONSTANTE
TRANSFORMACIONES POLITROPICAS.