## Slide 1: Teoría de Momento de Inercia
U.T.N. – Facultad Regional Reconquista

## Slide 2
Dada la superficie que se muestra en la figura y dos ejes cualesquiera x e y contenidos en el mismo plano. Sea además un diferencial de superficie dΩ, cuya distancia a dichos ejes es “y” y “x”, respectivamente. Se define como momento de segundo orden del elemento de superficie dΩ respecto del par de ejes (x;y) al producto del área de superficie elemental por las distancias a ambos ejes:
DEFINICIONES

## Slide 3
Luego, integrando la expresión en toda la superficie se obtiene el momento de segundo orden de la superficie respecto de los ejes considerados, también llamado momento de inercia centrífugo o producto de inercia de superficie.
Siendo el área una magnitud (escalar) positiva, el momento centrífugo tendrá un signo que dependerá del signo de las coordenadas de los elementos de superficie. Así por ejemplo, las superficies que se encuentre en el primer y tercer cuadrante tendrán momento centrífugo positivo, mientras que aquellas ubicadas en el segundo y cuarto cuadrante tendrán momento centrífugo negativo.
DEFINICIONES

## Slide 4
Supongamos por un momento que el eje y sufre una rotación hasta superponerse con el eje x, como se observa en la figura. En este caso la distancia “y”, al eje x, coincide con la distancia “x”, al eje y, dado que ambos ejes son coincidentes. En consecuencia la expresión del momento de inercia se transforma en:
que define el momento de inercia de superficie respecto del eje x.
DEFINICIONES

## Slide 5
Consideremos ahora un punto cualquiera O en el plano que contiene a la superficie Ω de la figura, y sea “ρ” la distancia del diferencial de superficie dΩ a dicho punto. Se denomina momento de inercia polar del elemento dΩ respecto del centro O, al producto de dΩ por la distancia “ρ” al cuadrado
luego, la integral de la expresión dará el momento de inercia polar de la superficie Ω respecto del centro O, llamado también polo
DEFINICIONES

## Slide 6
Por otro lado, dividiendo el momento de inercia por la superficie en la cual es calculado, se obtiene como resultado una magnitud cuya unidad correspondiente es [longitud]2, es decir, es una magnitud que podría interpretarse como el cuadrado de una longitud que se denomina radio de giro de la superficie respecto del eje considerado, y esta definido por
Haciendo un análisis de las unidades de las magnitudes que intervienen en el cálculo de los tres tipos de momentos de segundo orden definidos anteriormente se concluye que el mismo tiene dimensiones [longitud]4, por ejemplo cm4.
o bien,
DEFINICIONES

## Slide 7: Momento de segundo orden de superficie respecto a ejes paralelos - Teorema de Steiner.
Sea la superficie de la figura referida a un par de ejes ortogonales x, y de origen O, y consideremos otro par de ejes xG, yG paralelos a los ejes anteriores y cuyo origen coincide con el baricentro G de la superficie.

## Slide 8
Llamando “x” e “y” a las coordenadas de un elemento de superficie dΩ, el momento de inercia centrífugo respecto del par de ejes x, y puede ser calculado con la expresión.
Sin embargo, si se denominan “a” y “b” a las distancias que separan respectivamente a los ejes baricéntricos xG, yG del sistema coordenado x, y se tiene
Multiplicando entre sí ambas expresiones se tiene

## Slide 9
Introduciendo esta expresión en la anterior se tiene
donde
Las ultimas dos expresiones se anulan por tratarse del momento estático de la superficie respecto de ejes baricéntricos, es decir, recordando las expresiones para obtener las coordenadas baricéntricas de una superficie,

## Slide 10
Cuando el sistema de ejes cartesianos x, y coinciden con los ejes baricéntrico xG, yG las coordenadas del baricentro de la superficie son justamente el origen de coordenadas (0, 0), y dado que la integral de superficie no puede ser nula queda demostrado que las dos últimas ecuaciones deben ser nulas. Por lo tanto, reemplazando se tiene:
Particularmente, cuando el par de ejes son coincidentes, el momento centrífugo se transforma en el momento de inercia, y la expresión toma la forma genérica:
donde I es el momento de inercia respecto de un eje cualquiera, IG es el correspondiente a un eje baricéntrico paralelo al anterior y d es la distancia que separa ambos ejes.

## Slide 11: La expresión anterior se conoce como Teorema de Steiner y establece lo siguiente:
“El momento de inercia de una superficie respecto de un eje cualquiera de su plano, es igual al momento de inercia de la misma respecto de un eje baricéntrico paralelo al anterior más el producto del área de la superficie por el cuadrado de la distancia que separa ambos ejes”.

## Slide 12: Rotación del sistema de coordenadas
Sea la superficie de la figura y consideremos un par de ejes coordenado x, y de origen O. Para un elemento de superficie dΩ, respecto del sistema x, y se tiene:

## Slide 13
Luego, integrando en toda la superficie,
Supóngase que se produce una rotación del sistema de ejes cartesianos x, y alrededor del origen de coordenadas O. Al ángulo formado por el nuevo sistema de coordenadas x’, y’ será α, como se observa en la figura anterior. Con respecto a estos nuevos ejes, las coordenadas del elemento de superficie dΩ son:

## Slide 14
Del mismo modo que para los ejes x, y, los momentos de segundo orden para los ejes rotados x’, y’ serán
Reemplazando ahora en las ecuaciones anteriores las nuevas coordenadas
y desarrollando el cuadrado de los binomios, se tiene

## Slide 15
teniendo en cuenta las siguientes relaciones trigonométricas:
las ecuaciones pueden se expresadas como:
Estas expresiones permiten calcular los momentos de segundo orden de la superficie Ω respecto del sistema de ejes ortogonales x’, y’ en función del los correspondientes al sistema x, y. Además, analizando las expresiones se observa que las mismas son funciones del ángulo de giro α. Es decir, se tendrán tantos valores de Ix´, Iy´ y Ixy´ como valores de α, conocidos los momentos de inercia Ix, Iy y Ixy. En lo que respecta a los momentos de inercia, estos serán siempre positivos, mientras que el momento centrífugo podrá ser negativo o incluso nulo.

## Slide 16
Aquellos pares de ejes para los cuales el momento centrífugo se anula se denominan ejes conjugados de inercia. Existen infinitos pares de ejes conjugados de un mismo origen, pero entre ellos solo un par será ortogonal. (*)
Ejes principales de inercia
VER SEGUNDA PARTE