## Slide 1
UNIDAD 5
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
1

## Slide 2: TEMARIO
Conceptos generales.
Capacidad de producción.
Programación de la producción.
Localización de las operaciones
Diagrama de requerimiento de materiales MRP.
Diagramas de Gantt.
Programación Pert. Camino crítico.
2

## Slide 3: PROPÓSITO DE LA PRODUCCIÓN
La diversidad de la oferta pretende satisfacer necesidades y deseos crecientes de los usuarios, con requerimientos cada vez mayores.
  El propósito de la producción de bienes y servicios es satisfacer las necesidades y deseos de los usuarios.
  Clave: efecto que proporciona al usuario, es decir, el reloj mide el
tiempo, el lápiz permite realizar trazos…
Crece la importancia relativa de aspectos intangibles, tales como: amabilidad de atención, confianza en la marca, o el prestigio de posesión.
La singularidad de lo producido se define por el servicio que le
presta al usuario.
Los productores producen productos, pero los clientes usan o consumen servicios.
3

## Slide 4: PROPÓSITO DE LA PRODUCCIÓN
Clasificación de los productos+servicios:
  Físicos y virtuales (que tienen virtud de producir un efecto),
  Almacenables o no,
  Perecederos o no,
  Durables o no, etc.
Algunos productos+servicios se producen lejos de los ptos de consumo (fabrica de golosinas)
Otros requieren la presencia de los usuarios (club
deportivo/peluquería)
Producirlos con antelación al uso (textil)
4

## Slide 5: CADENA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO
5
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTO
PROCESO PROVEEDOR
PROCESO PROPIO
PROCESO CLIENTE
MAQUINAS
Y EQUIPOS
MÉTODOS
DE ACCIÓN
MANO+MENTE
DE OBRA
MEDIO
EXTERNO
ENTRADA
SALIDA

## Slide 6: MODELO PRODUCTIVO
Los sistemas de producción deben maximizar el valor económico de sus salidas y minimizar el de sus entradas, entonces, MAXIMIZAR LA PRODUCTIVIDAD.
  Aumentar la productividad implica hacer las cosas mejor
  Incluir el concepto de Calidad del producto+servicio
  Se extiende a todos los procesos de la organización
6

## Slide 7: MODELO PRODUCTIVO
7
MAS CALIDAD
MENOS REPROCESOS
MAS EFICIENCIA
MENOS DESPERDICIO
MENOS COSTO
MAS PRODUCTIVIDAD
MAS SATISFACCIÓN
MAS CONFIANZA
MAS
MERCADO
MAS GANANCIA
MAS TRABAJO

## Slide 8: Objetivos del proceso de producción

## Slide 9: PODER COMPETITIVO – TRIANGULO ESTRATEGICO
8
CLIENTES
COMPETIDORES
EMPRESA
COSTOS
VALOR
VALOR

## Slide 10: FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Los criterios de selección mas conocidos del cliente son:
  Calidad intrínseca (satisfacción que proporciona el producto+servicio, a las expectativas del cliente sobre el mismo)
  Precio (valor económico que el cliente esta dispuesto a pagar)
  Entrega (momento y lugar donde el cliente quiere recibir el producto+servicio)
  Servicio post-venta (soporte brindado al cliente durante el uso del producto+servicio tal como repuestos, mantenimiento, actualizaciones, etc.)… hay mas no son los únicos.
Estos criterios usados por los clientes son los denominados Factores claves de éxito del negocio, características:
  Cambiantes en el tiempo, según los clientes
  No son absolutos ni estáticos
  Están en relación con el cliente de que se trate y sus correspondientes expectativas
El cliente debe quedar plenamente satisfecho para volver a usar y/o consumir nuestro producto+servicio, caso contrario recurrirá a otro proveedor/competidor.
9

## Slide 11: FACTORES CLAVES DE ÉXITO
10
PODER INDIVIDUAL DEL PRODUCTO+SERVICIO | LINEA DE PRODUCTO | 
 | CALIDAD INTRÍNSECA | 
 | COSTO/PRECIO | 
 | ENTREGA | 
 | SERVICIO POSTVENTA | 
 | COMODIDAD DE COMPRA | 
 | COMUNICACIÓN | 
 | HABILIDAD DE VENTA | 
 | CONTACTOS PERSONALES | 
 | IMAGEN DE LA EMPRESA | 

## Slide 12: MODELO PRODUCTIVO – CICLO DE VIDA
Aplicable en un mercado concreto, tanto a un
producto+servicio en particular como a todo un sector.
Etapas:
  Introducción, implica el desarrollo
  Crecimiento, implica fundamentalmente la diferenciación
  Madurez, implica el refinamiento del proceso de producción desde un pto de vista de la calidad y la flexibilidad y,
  Ocaso, cuando la productividad del proceso es mas importante, implica una reducción del coste ante la competencia por un mercado que ya no crece
La tendencia dominante es de ciclos de vida cada vez mas cortos
11

## Slide 13: MODELO PRODUCTIVO – CICLO DE VIDA
La tendencia dominante es de ciclos de vida cada vez mas cortos
12
Caída de la demanda
Inversiones en desarrollar el prod+serv
Aumenta el volumen de prod y bajan los costes
Retrasada debido a inversiones p/adecuar la capacidad instalada y los stocks

## Slide 14: PRODUCTIVIDAD
Cociente entre los resultados obtenidos y los recursos puestos
en juego para lograrlos.
Aunque el principal objetivo de todo sistema o proceso de producción es enfocarse en la mayor satisfacción de las expectativas del cliente, en la práctica suele encararse primero la mejora de la eficiencia, para liberar recursos y luego mejorar la eficacia.
Ej. reducir el tiempo de procesamiento implica un gran impacto en el cliente por reducción de los tiempos de entrega y el costo.
13

## Slide 15: DESARROLLO SUSTENTABLE
Incorpora la preservación del medio ambiente como condición
fundamental para el desarrollo económico
Según ONU:
  El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.
  Para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades.
14

## Slide 16: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
¿Cuál es el tiempo mínimo alcanzable entre dos salidas consecutivas de un sistema de producción, entre un objeto y otro inmediato siguiente?
La capacidad de un sistema de producción, es una medida de la máxima cantidad de veces que, por unidad de tiempo, puede repetir el ciclo de obtener un objeto terminado (físico o virtual).
LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ES EL MAYOR VOLUMEN DE PRODUCTO+SERVICIO TERMINADO QUE SE PUEDE LOGRAR EN UN LAPSO DE TIEMPO, CON EL SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE.
  Capacidad instalada (o nominal): es la técnicamente viable, según las garantías de los proveedores del sistema de producción (planta productora, maquina y equipamiento que la componen).
  El volumen real producido por unidad de tiempo se denomina
capacidad utilizada de producción.
15

## Slide 17: CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
POLÍTICA DE CAPACIDAD
  Establece con cuanta capacidad instalada de producción contar, después de considerar las tendencias del mercado y de los competidores. Se basa en la evolución prevista de la demanda y de la oferta y de las relaciones precio-volumen y costo-volumen.
Modificar la capacidad instalada de producción es siempre una decisión estratégica, pues influye de manera decisiva en la competitividad y en el futuro de la empresa.
16

## Slide 18
¿DÓNDE UBICAR LAS OPERACIONES DE
TRANSFORMACIÓN?
  Aspectos ligados al tamaño de la compañía y,
  Dimensión del mercado
Decisión Estratégica
  Una vez establecida, impone restricciones al sistema de producción, que pueden afectar su productividad (el costo de los insumos dependen de la ubicación)
  Localización condicionada por el tipo de proceso de producción, ej. un astillero se debe instalar sobre una adecuada vía de navegación, en cambio un productor de software, puede perfectamente prescindir de un lugar físico determinado.
17

## Slide 19: LOCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES
Consideraciones mínimas para la localización:
  El costo de traslado de las MP’s, insumos y partes, mercaderías,
  El costo de la energía y demás servicios para la producción,
  La disponibilidad y el costo de la mano+mente de obra,
  Las operaciones de comercialización y administración,
  Los aspectos legales y tributarios, (incentivos o restricciones locales),
  Los aspectos de la vida social y climáticos
Otros aspectos que pueden incidir:
Actitud de la comunidad circundante
Comunicaciones
Tratamiento de residuos/efluentes, etc.
18

## Slide 20
19
MÍNIMO
FUENTE DE MP
$
MERCADO DE CONSUMO
LUGAR
COSTO TOTAL DE TRANSPORTE
COSTO DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO+SERVICIO
COSTO DE TRANSPORTE DE MP
1 MP DE UN SOLO SITIO
CONSUMO TOTAL EN OTRO LUGAR

## Slide 21: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
  Conjunto de acciones definidas, a realizar en el corto plazo, para lograr que un sistema de producción entregue las cantidades y las calidades requeridas de producto+servicio, en los plazos requeridos y al mínimo costo.
  Documenta la secuencia de operaciones necesarias respecto al
tiempo.
  Algunas operaciones pueden estar relacionadas con otras.
  Es un problema combinatorio complejo.
¿Cómo administrar la producción para que sea una fortaleza
estratégica y mejore la posición de la empresa en el mercado?
  Tiempos de procesamiento cada vez mas cortos
  Producción de cada unidad de producto+servicio en el instante mas próximo al momento de producirse la demanda del mismo.
  Se requiere de una fabricación y logística forzosamente eficaz y
eficiente, implica entonces GESTION DE CAMBIOS!!!
20

## Slide 22: PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
21
PLANEAMIENTO
RECURSOS NECESARIOS
¿Qué ,Cuánto Y A QUE COSTO PRODUCIR?
PROGRAMACIÓN
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES
¿Cuándo PRODUCIR?
LANZAMIENTO ORDENES DE PEDIDO
CONTROL
VERIFICACIÓN DE LO PRODUCIDO Y AJUSTE DE LAS DESVIACIONES

## Slide 23: PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES - MRP
MRP
  Permite programar el abastecimiento de materias primas, insumos y partes para la producción. Utiliza como variable independiente fundamental a la demanda estimada del producto+servicio terminado.
  Donde se aplica:
    Mayormente, en procesos complejos de montaje, discontinuos o intermitentes, donde múltiples componentes con diversos plazos de entrega conforman conjuntos de nivel superior, ej. tableros eléctricos o ensamblaje de motos.
22

## Slide 24: PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES - MRP
MRP hace uso de lo siguiente:
  Inventario inicial
  Lote económico
  Inventario de seguridad
  Requerimientos de producción
  Plazo de entrega
  Pedidos pendientes
  Resulta el programa de:
    Qué pedir
    Cuánto y cuándo pedir
    Cuándo activar, demorar, cancelar y acrecentar o reducir la magnitud de los pedidos de cada material cualquiera sea su nivel
23

## Slide 25: PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO
DE MATERIALES - MRP
24
PRODUCTO+SERVICIO TERMINADO
COMPONENTE 1
CONJUNTO 1.1
SUBCONJUNTO 1.1.1
CONJUNTO 1.2
SUBCONJUNTO 1.2.1
PARTE 1.2.1.1
ELEMENTO 1.2.1.1.1
PARTE 1.2.1.2
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
CONJUNTO 3.1
CONJUNTO 3.2
SUBCONJUNTO 3.2.1
PARTE 3.2.1.1
PARTE 3.2.1.2
ELEMENTO 3.2.1.2.1
ELEMENTO 3.2.1.2.2
SUBCONJUNTO 3.2.2

## Slide 27: DIAGRAMAS DE GANTT
Uno de los medios mas ampliamente difundidos en la programación es sin dudas el diagrama de GANTT.
  Básicamente, se emplea para la Programación y control de las actividades correspondientes a la ejecución de un determinado proyecto.
  El principio del gráfico de GANTT está en la representación simultánea de un lapso de tiempo y la cantidad de trabajo que debe realizarse en el mismo. La posterior representación del trabajo realmente ejecutado permite efectuar las comparaciones y tomar las medidas que el caso aconseje.
25

## Slide 28: DIAGRAMAS DE GANTT
Actividad | Descripción | Duración (días)
a1 | Desarmar y limpiar reductor | 1,5
a2 | Confeccionar planos y lista de materiales | 3,0
a3 | Efectuar mantenimiento preventivo en motor e instalación eléctrica | 2,0
a4 | Compra en carácter de urgente de material para tornillo sin fin, rueda helicoidal y otros elementos que requieren transformación | 1,5
a5 | Compra con trámite normal de elementos que no requieren transformación (se emplearan en el montaje) | 5,0
a6 | Pre-mecanizado del tornillo sin fin | 2,5
a7 | Tratamiento térmico del tornillo sin fin | 2,0
a8 | Terminación del tornillo sin fin | 2,0
a9 | Ejecución de rueda helicoidal | 10,0
a10 | Ejecución de elementos auxiliares | 3,0
a11 | Armado y montaje total | 1,5
a12 | Verificación y trabajos de prueba | 0,5
26

## Slide 29: DIAGRAMAS DE GANTT
27
 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12
a1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
a2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
a3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
a4 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 
a5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
a6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
a7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
a8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
a9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
a10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
a11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
a12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: DIAGRAMAS DE GANTT
28

## Slide 31: DIAGRAMAS DE GANTT
La longitud total de un rectángulo representa simultáneamente el 100% de la tarea a realizar y el tiempo a emplearse en dicha tarea. La tarea a5 debe comenzarse el día 4,5 y finalizarse el 9,5.
El gráfico de GANTT se utiliza asimismo para visualizar los
resultados del seguimiento y control de las operaciones.
De acuerdo al análisis al día 8 vemos que:
  a1, a2, a3, a4 y a6 se hallan finalizadas
  a5 se ha realizado el equivalente al 50% del tiempo total
  a7, a8, a11 y a12 no iniciadas aún
  a9, 20%
  a10, 50%
29

## Slide 32: DIAGRAMAS DE GANTT
30

## Slide 33: DIAGRAMAS DE GANTT
El grafico muestra claramente que la actividad:
  a5 tiene un atraso de 1 día,
  a6 ha sido finalizada con anticipación a lo previsto,
  a9 sigue la programación prevista y,
  a10 lleva un atraso de medio día.
En función de lo observado y analizado deberán tomarse las medidas correspondientes para solucionar esos atrasos en función de la importancia que tiene cada una.
Criticas del Gráfico de GANTT
En el control de ejecución de proyectos de cierta complejidad, tenía el serio inconveniente de no indicar la relación existente entre las distintas actividades del plan.
Ej. la a5 se halla atrasada pero para saber la influencia que ese atraso traerá sobre las otras actividades tendremos que analizarlo de manera separada.
31

## Slide 34: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M.
Los métodos de programación como el Grafico de GANTT o del Gráfico de Montaje resultan insuficientes cuando los proyectos aumentan su complejidad y las relaciones entre las distintas actividades deben aparecer con gran claridad.
Método PERT (Program Evaluation and Review Technique)/CPM (Critical Path Method), se basan en redes, y tienen por objeto auxiliar en la planeación, programación y control de proyectos. Se define un proyecto como conjunto de actividades interrelacionadas, en la que cada actividad consume tiempo y recursos.
El objetivo del CPM y del PERT es contar con un método analítico para programar las actividades.
32

## Slide 35: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M.
Planeamiento por medio de la RED
  Una muy importante parte de la programación por el método
P.E.R.T. queda concluida cuando se ha logrado dar una imagen gráfica del plan, es decir, cuando se ha logrado visualizar las distintas relaciones entre las actividades. Esto se logra a través de un diagrama en forma de red que se denomina RED del proyecto.
Tomaremos como ejemplo el proyecto del reductor que vimos en el grafico de GANTT, si bien para este caso es simple y bastaría alguna aclaración en el diagrama, cuando la complejidad aumenta estos métodos caen en desuso.
Geométricamente, la red esta constituida por un conjunto de actividades conectadas según su relación.
33

## Slide 36: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M.
34
inicio
A
inicio
A
C
B
E
D

## Slide 37: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M.
35
Actividad | Precedente Inmediato | Tiempo
a1 | - | 1,5
a2 | a1 | 3,0
a3 | - | 2,0
a4 | a2 | 1,5
a5 | a2 | 5,0
a6 | a4 | 2,5
a7 | a6 | 2,0
a8 | a7 | 2,0
a9 | a4 | 10,0
a10 | a4 | 3,0
a11 | a3, a5, a8, a9, a10 | 1,5
a12 | a11 | 0,5

## Slide 38: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M.
36
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12

## Slide 39: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M. – RUTA CRÍTICA
37
Se calculan 4 tiempos para cada actividad:
Tiempo de Inicio más próximo (IP): Es el tiempo más cercano en que puede empezar una actividad, suponiendo que todas las actividades precedentes han sido completadas. Cuando se trata de actividades que tienen más de un precedente, el IP es el mayor de los tiempos de terminación más próximos de sus precedentes.
Tiempo de terminación más próximo (TP): Es el tiempo más cercano en que una actividad puede terminar. Es igual al tiempo de inicio más próximo más su duración estimada (t):
TP = IP + t
Tiempo de terminación más lejano (TL): Es el tiempo más lejano en que una actividad puede terminar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto. Se obtiene igualando el tiempo de inicio más lejano de la actividad que sigue inmediatamente. Si las actividades tienen más de una tarea que las siga de forma inmediata, el TL será el menor de los tiempos de inicio más lejanos de esas actividades.
Tiempo de inicio más lejano (IL): Es el tiempo más lejano en que una actividad puede comenzar sin retrasar el tiempo de terminación de todo el proyecto. Es igual al tiempo de terminación más lejano menos la duración esperada de esa actividad (t):
IL = TL – t

## Slide 40: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M. – RUTA CRÍTICA
38
Se calculan 4 tiempos para cada actividad:
IP: tiempo de inicio mas próximo IL: tiempo de inicio mas lejano
TP: tiempo de terminación mas próximo
TL: tiempo de terminación mas lejano
IP = TP mas alto de la/s actividad/es anterior/es
TP = IP de la actividad mas (+) la duración de la actividad
TL = IL mas bajo de la actividad próxima
IL = TL de la actividad menos (-) la duración de la actividad
Los tiempos IP y TP se calculan recorriendo la red de izquierda a derecha.
Los tiempos IL y TL se calculan recorriendo la red de
derecha a izquierda.

## Slide 41: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M. – RUTA CRÍTICA
39

## Slide 42: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M. – RUTA CRÍTICA
40
inicio
A
E
B
C
D
fin
0 0
0 0
0
4
3
1
5
0
0 4
0 0
4 6
0 0
2
7 12
0 0
12 12
0 0
4 7
0 0
4 5
0 0
IP TP
IL TL

## Slide 43: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M. – RUTA CRÍTICA
41
inicio
A
E
B
C
D
fin
0 0
0 0
0
4
3
5
0
0 4
0 4
4 6
5 7
2
7 12
7 12
12 12
12 12
4 7
4 7
4 5
11 12
1
IP TP
IL TL

## Slide 44: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M. – RUTA CRÍTICA
42
Luego de calculados los 4 tiempos se calcula la holgura H que es el tiempo en el que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto:
H = TL –TP
Se define como la ruta crítica aquella cuya holgura es igual a “0”
RUTA CRITICA: Inicio – A – C – E – Fin

## Slide 45: MÉTODO P.E.R.T./C.P.M. – RUTA CRÍTICA
43
inicio
A
E
B
C
D
fin
0 0
0
4
2
3
1
5
0 4
4 6
5 7
7 12
4 7
4 5
11 12
IP TP
IL TL
H = 0
0 0
H = 0
0 4
4 7 H = 0
H = 0
7 12
H = 0
12 12
12 12
0
H = 1
H = 7

## Slide 46: RUTA CRITICA
Método que se emplea en los procesos administrativos para calcular el tiempo que se tomará el desarrollo de un proyecto.
El objetivo principal del método de ruta crítica es calcular el tiempo más corto y eficiente para llevar a cabo un proyecto.

## Slide 47: holgura
Margen de tiempo que disponemos para realizar esa actividad sin retrasar el proyecto, según las fechas que hayamos fijado en su planificación.
Si una actividad pertenece a un camino crítico, no tiene holguras.

## Slide 48
44
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Proceso de supervisión, gestión y control de las tareas relacionadas con la producción de bienes o servicios.
El objetivo principal, es garantizar que todos los recursos y la mano de obra disponibles se utilicen de la mejor manera posible para lograr un rendimiento óptimo en el sistema de producción.

## Slide 49: razones por las que debería implantar el control como un proceso empresarial
Garantizar la calidad de los equipos y los productos.
Regular el control del inventario.
Aumento de la productividad.
Menores costes de producción.
Mejorar la experiencia del cliente.

## Slide 50
TABLERO DE CONTROL
Un Tablero de Control es una herramienta de diagnóstico. Es un conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permiten contar con un mayor conocimiento de la situación de la empresa o área de la misma.
“Lo que no se puede medir no se puede controlar; lo que no se puede controlar no se puede gestionar; lo que no se puede gestionar no se puede mejorar.”

## Slide 52: PASOS A SEGUIR PARA ESTABLECER INDICADORES EN EL TABLERO

## Slide 53: ARMADO DEL TABLERO

## Slide 54: EJEMPLO:
UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PUERTA A PUERTA REALIZA SU CAMPAÑA EN LA CIUDAD DE RECONQUISTA, CON UN OBJETIVO:
VENTAS CERRADAS POR $ 520.000 PARA EL 2020.-
EL TABLERO DE CONTROL SEMANAL SE COMPONE DE 7 INDICADORES (RESULTADOS Y PROCESO) Y SE MONITOREA DE MANERA SEMANAL

## Slide 55
EL TABLERO DE MANDO FINALIZA CON UN PLAN DE ACCIÓN.

## Slide 56
información proporcionada por el tablero de comando y sus conclusiones:
si la gestión realizada se mantiene dentro del rumbo definido al fijar la estrategia.
b) Evaluación del desempeño de áreas, procesos o personas.
c) Si los resultados de los planes de acción son los esperados o están dentro de los desvíos permitidos. Relación existente entre lo planeado y lo ejecutado.
d) Comparar los resultados con otros competidores o con otras organizaciones.
e) Cómo impactan en la organización los cambios que se producen en el contexto externo y en la competencia.
f) Qué metas debieran ser replanteadas o reformuladas.

## Slide 57
Tipos de tablero de control
•Los tableros de control operativos te informan de lo que está ocurriendo ahora, responden a la pregunta: «¿Qué está pasando ahora?».
•Un tablero estratégico hace un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento. Los datos de este tipo de tableros de control se actualizan con menos frecuencia que los operativos. A menudo, los tableros estratégicos resumen el rendimiento durante un período de tiempo (mes, trimestre, año).
•Los tableros de control analíticos procesan los datos para identificar tendencias. Estos permiten a los usuarios investigar tendencias, predecir resultados y descubrir ideas y establecer objetivos basados en la comprensión de los datos históricos.

## Slide 59
Trabajo Práctico:
Definir el diagrama de Ganht del proceso de fabricación del producto de su empresa.
Elaborar el diagrama de PERT y definir su ruta crítica.
. Elaborar el tablero de control con indicadores útiles en su organización. Desarrollar como mínimo 3 indicadores.
Plazo máximo de entrega: viernes 14/06/2024. en la plataforma.