## Slide 1: UNIDAD 1: Introducción a la Toxicología Laboral. Concepto, alcance e importancia de la disciplina que protege la salud de los trabajadores frente al riesgo químico
¿Qué es la Toxicología Laboral?
es una rama especializada de la toxicología general que se dedica al estudio sistemático de los efectos nocivos que las sustancias químicas producen sobre la salud de los trabajadores.
Su campo de acción abarca desde la identificación de agentes tóxicos presentes en el entorno de trabajo hasta el análisis detallado de cómo estas sustancias ingresan al organismo, se distribuyen, se metabolizan y finalmente se eliminan.
Estudio de efectos
Analiza cómo los tóxicos afectan órganos y sistemas durante la exposición en la jornada laboral.
Prevención
Busca anticiparse a las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos mediante controles efectivos.
Protección integral
Garantiza que las condiciones de trabajo no comprometan la salud ni la calidad de vida del trabajador.

## Slide 2: ALCANCE E IMPORTANCIA DE LA TOXICOLOGÍA LABORAL
La toxicología laboral tiene un alcance que trasciende las fronteras del laboratorio.
Objetivo principal: Es la prevención de daños a la salud derivados de la exposición continua o intermitente a contaminantes químicos en el ambiente de trabajo.
En Argentina, donde sectores como el petroquímico, farmacéutico y textil tienen una presencia significativa, las enfermedades químicas laborales representan una preocupación importante para la salud pública.
Más allá de las cifras, la toxicología laboral contribuye directamente a la creación de ambientes laborales seguros y saludables, impactando positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y en la productividad de las organizaciones en el contexto laboral e industrial argentino.
350K+ Trabajadores expuestos En industrias químicas y afines en Argentina (estimado).
13M Sustancias conocidas Registradas en bases de datos químicas mundiales.
100k Sustancias utilizadas activamente en la industria global

## Slide 3: Áreas de la Toxicología Laboral La toxicología laboral se organiza en áreas de acción complementarias que, en conjunto, conforman un marco integral para la protección de la salud en el trabajo. Cada una de estas áreas cumple un rol específico y esencial
Evaluación y Control de Riesgos | Diagnóstico y Vigilancia | Investigación Toxicológica | Capacitación y Asesoramiento
Identificación de agentes químicos peligrosos y medición de niveles de exposición para determinar si superan los límites seguros establecidos por la normativa vigente. | Monitoreo sistemático de la salud de los trabajadores expuestos mediante exámenes periódicos, biomarcadores y evaluaciones clínicas especializadas. | Estudio de los mecanismos de acción tóxica a nivel celular y molecular, y desarrollo de medidas preventivas basadas en evidencia científica. | Formación continua del personal en manejo seguro de sustancias, lectura de hojas de seguridad y protocolos de emergencia ante derrames o exposiciones.

## Slide 4: Niveles de exposición y normativa vigente en Argentina Cuando se habla de medición de niveles de exposición a agentes químicos, se hace referencia a comparar la concentración de una sustancia presente en el ambiente laboral con valores establecidos por normativas oficiales.
Estos valores se denominan: Límites de Exposición Ocupacional
Su objetivo es proteger la salud del trabajador, evitando efectos tóxicos.
AR1. Normativa vigente en Argentina
En nuestro país, la regulación del riesgo químico laboral está principalmente a cargo de la:
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y se basa en normas nacionales e internacionales como:
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Decreto 351/79 (reglamentario)
Resoluciones SRT sobre sustancias peligrosas
También se utilizan referencias internacionales de la: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
Qué son los límites de exposición?
Son valores que indican la concentración máxima permitida de una sustancia en el aire del ambiente laboral sin producir daño en la mayoría de los trabajadores.
Se expresan generalmente en:
ppm (partes por millón) PARA GASES Y VAPORES
mg/m³ (miligramos por metro cúbico de aire) POLOV,HUMO Y AEROSOLES

## Slide 5: Tipos de Límites de Ex posición
TLV-TWA (Promedio ponderado en el tiempo)
Es el nivel permitido para una jornada laboral normal: 8 horas diarias - 40 horas semanales. Es el valor más importante en higiene laboral.
TLV-STEL (Límite de exposición corta duración)
Es la concentración máxima permitida durante períodos cortos: 15 minutos - sin repetirse muchas veces. Se aplica a sustancias irritantes o tóxicas agudas. (NH3) CO
TLV-C (Valor techo)
Es la concentración que nunca debe superarse. Se usa para sustancias muy peligrosas. (Cl2)
Ejemplos reales de valores en Argentina
Monóxido de carbono (CO) TLV-TWA: 25 ppm
Riesgo: Reduce el transporte de oxígeno en sangre. Produce asfixia química
Ejemplo laboral: Talleres mecánicos con mala ventilación.
Plomo (Pb) Límite: 0,05 mg/m³. Riesgo: Daño neurológico, Anemia, Problemas renales
Ejemplo: Fábricas de baterías.
Benceno Límite: 0,5 ppm. Riesgo:Cancerígeno, Afecta médula ósea
Ejemplo: Industria petroquímica. Minería, construcción.
¿Cómo se miden los niveles de exposición?
Se utilizan técnicas de higiene industrial:
✔ Muestreo ambiental
Bombas personales de aire
Detectores portátiles
Tubos colorimétricos
✔ Monitoreo biológico
Mide la sustancia en el organismo:
Sangre
Orina
Aire exhalado
Ejemplo: Plomo en sangre.

## Slide 6: Evolución Histórica de la Toxicología Laboral La toxicología laboral no surgió de un día para otro, sino que es el resultado de siglos de observación, tragedia y avance científico. Desde los primeros reconocimientos de enfermedades profesionales hasta la sofisticada disciplina que conocemos hoy, su historia refleja la lucha constante por proteger al trabajador
Edad Antigua: Los Primeros Venenos
Primeras Referencias
Papiro de Ebers (1500 a.C.): cicuta, acónito, opio, plomo, cobre, antimonio
Libro de Job (1400 a.C.): flechas envenenadas
Hipócrates (400 a.C.): principios de toxicología clásica
SIGLO XVI--- Paracelso: El Padre de la Toxicología Moderna
"Todas las sustancias son veneno; la diferencia está en la dosis“
01 Experimentación esencial
Análisis de respuesta a sustancias químicas mediante pruebas
02 Distinguir efectos
Separar propiedades terapéuticas de las tóxicas
03 Relación dosis-respuesta
Los efectos son indistinguibles salvo por la dosis
04 Especificidad
Averiguar el grado de especificidad de las sustancias.
Paracelso (1493-1541) marcó la transición de la filosofía y magia a la ciencia moderna.
Revolución Industrial (siglo xvii)
Primeros reconocimientos formales de enfermedades causadas por la exposición a químicos en fábricas. Bernardino Ramazzini publica De Morbis Artificum, considerado el padre de la medicina del trabajo.

## Slide 7: Evolución Histórica de la Toxicología Laboral
Siglo XX temprano
Desarrollo de las primeras normativas y estándares de seguridad industrial. Se establecen los valores límite umbral (TLV) y se crean organismos reguladores especializados.
Argentina: Primeras regulaciones (1970s-1980s) Creación de las primeras regulaciones de salud ocupacional en Argentina, desarrollo de estándares de seguridad laboral y creciente conciencia sobre los riesgos químicos en industrias clave (petroquímica, textil, farmacéutica).
Segunda mitad del siglo XX
Avances significativos en métodos analíticos, toxicocinética y toxicodinámica. Se perfeccionan técnicas de monitoreo biológico y ambiental para evaluar riesgos con precisión. En Argentina, se impulsa la investigación toxicológica y se establecen programas de salud ocupacional en importantes centros industriales.
Argentina: Modernización normativa (1990s-2000s)
Creación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), adopción de estándares internacionales y desarrollo de sistemas de monitoreo más rigurosos para la exposición química en el ámbito laboral argentino.
Actualidad
Integración plena con salud ocupacional e higiene industrial. Uso de biotecnología, inteligencia artificial y modelos predictivos para la evaluación de riesgos químicos emergentes. En Argentina, se destacan programas como "Buena Química" y la incorporación de herramientas digitales para la evaluación de riesgos en diversas industrias.

## Slide 8: Rol del Profesional en Higiene y Seguridad frente al Riesgo Químico El profesional en higiene y seguridad es el primer eslabón en la cadena de protección del trabajador. Su formación en toxicología laboral le permite actuar de manera proactiva y técnicamente sólida frente a los peligros químicos del entorno industrial
Identificación y evaluación
Reconocer agentes tóxicos presentes en el ambiente y evaluar los niveles de exposición mediante mediciones ambientales y biológicas, comparándolos con los estándares normativos.
Vigilancia médica
Coordinar exámenes periódicos de salud y seguimiento clínico de los trabajadores expuestos, interpretando biomarcadores de exposición y efecto para intervenir a tiempo.
Medidas de control
Implementar controles de ingeniería como ventilación localizada, sustitución de sustancias peligrosas, uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) y programas de capacitación continua.
Cultura de seguridad
Promover activamente una cultura organizacional basada en la prevención, el cumplimiento normativo y la participación activa de todos los niveles jerárquicos en la gestión del riesgo químico.

## Slide 9: Relación entre Toxicología Laboral, Salud Ocupacional e Higiene Industrial Estas tres disciplinas no operan de forma aislada, sino que conforman un sistema integrado cuyo objetivo común es preservar la salud del trabajador. Cada una aporta una perspectiva única y complementaria, y su articulación es lo que permite una gestión eficaz del riesgo químico.
Toxicología Laboral
Estudia los efectos y mecanismos de acción de los tóxicos sobre el organismo humano.
Salud Ocupacional
Protege y promueve el bienestar físico, mental y social integral del trabajador.
Higiene Industrial
Identifica, mide y controla los contaminantes presentes en el ambiente laboral
Trabajo Conjunto
La sinergia entre las tres disciplinas permite minimizar riesgos y prevenir enfermedades profesionales de manera efectiva.
Dato clave:
Ninguna de estas disciplinas puede funcionar eficazmente por sí sola. La verdadera protección del trabajador surge cuando toxicología, salud ocupacional e higiene industrial trabajan de manera coordinada y multidisciplinaria

## Slide 10: Concepto de Agente Contaminante en el Ambiente de Trabajo Un agente contaminante es toda sustancia química, física o biológica presente en el lugar de trabajo que, en concentraciones o intensidades suficientes, puede causar daño a la salud del trabajador. Su correcta identificación y control es la piedra angular de la toxicología laboral.
Gases y Vapores
Sustancias en estado gaseoso como monóxido de carbono, vapores de solventes orgánicos(tolueno, acetona) y gases de soldadura(ox. De nitrogrno, ozono) que se dispersan en el aire del ambiente laboral.
Polvos y Partículas
Material particulado como polvo de sílice, asbesto, carbón y partículas metálicas generadas por procesos de corte, trituración o lijado industrial.
Líquidos Químicos
Solventes, ácidos, bases y pesticidas en forma líquida que pueden ingresar al organismo por contacto dérmico, inhalación de nieblas o ingestión accidental.
Metales Pesados
Plomo, mercurio, cadmio y cromo son ejemplos de contaminantes metálicos con efectos acumulativos graves sobre el sistema nervioso, renal y hematológico.

## Slide 11: Caso Práctico: Programa "Buena Química" en Argentina
El programa "Buena Química", impulsado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) de Argentina, es un ejemplo destacado de cómo la toxicología laboral se traduce en acciones concretas para proteger a los trabajadores. Esta iniciativa fue diseñada para promover el trabajo seguro con sustancias químicas en diversos sectores productivos del país. A través de campañas de capacitación, difusión y asesoramiento técnico, el programa busca que tanto empleadores como trabajadores comprendan los riesgos asociados a la manipulación de sustancias químicas y adopten prácticas seguras en su rutina diaria. Incluye material didáctico, guías prácticas y talleres presenciales orientados a la prevención. Este tipo de intervención demuestra que la inversión en formación y concientización es una de las herramientas más efectivas para reducir accidentes y enfermedades profesionales de origen químico.

## Slide 12: Caso Práctico: Programa "Buena Química" en Argentina
Pilares del Programa
Capacitación:
Talleres y cursos sobre manejo seguro de químicos
Difusión:
Material informativo y campañas de concientización
Asesoramiento:
Apoyo técnico especializado a empresas
Prevención:
Protocolos y guías de actuación ante emergencias químicas

## Slide 13: Conclusión: La Toxicología Laboral como Pilar de la Seguridad La toxicología laboral es una disciplina fundamental e irrenunciable para garantizar ambientes de trabajo saludables y prevenir daños derivados de la exposición a agentes químicos. Su correcto ejercicio requiere formación especializada, actualización permanente y un compromiso multidisciplinario entre profesionales de la salud, la ingeniería y la gestión organizacional
Prevención
Es más eficaz y económico prevenir que curar. La identificación temprana de riesgos salva vidas.
Integración
Solo la articulación entre toxicología, salud ocupacional e higiene industrial garantiza protección real.
Compromiso
Cada profesional tiene la responsabilidad de aplicar estos conocimientos en su práctica diaria.
"La verdadera medida de una sociedad se refleja en cómo protege la salud de quienes trabajan para construirla.”