## Slide 1: Principios generales de la toxicología

## Slide 2: Definición de contaminantes químicos, físicos y biológicos.
Contaminantes Químicos | Contaminantes Físicos | Contaminantes Biológicos
Sustancias inorgánicas y orgánicas que alteran la composición del medio ambiente. Incluyen metles pesados, pesticidas, solventes y gases. | Energía o partículas que causan daño por radiación, ruido, temperatura extrema o presión. Ejemplos: rayos X, ultrasonidos. | Organismos vivos o sus productos que causan enfermedades. Incluyen bacterias, virus, hongos, parásitos y toxinas biológicas.

## Slide 3: Conceptos Fundamentales
Toxicidad | Intoxicación
Capacidad de una sustancia para causar daño a un organismo. Depende de la naturaleza química y la dosis administrada. Depende de varios factores: Cantidad ingerida o absorbida Tiempo de exposición Vía de ingreso (respiratoria, digestiva, cutánea, parenteral) Características del individuo (edad, salud, peso). El cianuro tiene alta toxicidad → una cantidad muy pequeña puede matar. La sal de mesa tiene baja toxicidad → pero en grandes cantidades puede ser peligrosa. | Estado patológico causado por la exposición a una sustancia tóxica. Puede ser aguda o crónica según la duración de exposición. Puede ser: Aguda Exposición corta y síntomas rápidos Ej: inhalación de monóxido de carbono. Un operario que inhala amoníaco y se desmaya. Un niño que toma accidentalmente veneno. Crónica Exposición prolongada y efectos a largo plazo Ej: contacto continuo con sustancias químicas. Un fumigador expuesto años a pesticidas. Un trabajador que respira polvo tóxico durante mucho tiempo.

## Slide 4
Dosis y Concentración | Organo Blanco
DOSIS: Es la cantidad de sustancia que ingresa al organismo. Se expresa generalmente en: mg/kg de peso corporal Ejemplo: 10 mg/kg significa que una persona de 70 kg recibiría 700 mg.En toxicología es clave porque: “Toda sustancia puede ser tóxica, depende de la dosis.” Tomar 1 comprimido de paracetamol → dosis terapéutica. Tomar 20 comprimidos juntos → dosis tóxica. CONCENTRACIÓN: Es la cantidad de tóxico presente en un medio determinado. Puede medirse en: Aire → mg/m³ o ppm Líquidos → mg/L Suelo → mg/kg Indica qué tan “diluido” o “concentrado” está el tóxico en el ambiente. En un galpón cerrado con tractor encendido → alta concentración de monóxido de carbono. Un pesticida diluido en agua → baja concentración. | Órgano o tejido específico donde se manifiestan los efectos tóxicos principales de una sustancia. Ejemplos: Plomo → sistema nervioso Alcohol → hígado Mercurio → riñones Monóxido de carbono → sangre y cerebro

## Slide 5: Relación dosis–respuesta. DL, DL50, CL y CL50.
Respuesta a la dosis. La relación dosis-respuesta es un concepto esencial en toxicología. Correlaciona las exposiciones con cambios en las funciones corporales o la salud. En general, a mayor dosis, mayor gravedad de la respuesta. La relación dosis-respuesta se basa en datos observados en estudios experimentales con animales, humanos o células. El conocimiento de la relación dosis-respuesta establece:
Causalidad : que la sustancia química haya inducido los efectos observados.
El efecto umbral : la dosis más baja en la que se produce un efecto inducido.
La pendiente de la respuesta a la dosis: la velocidad a la que se acumula la lesión.
Conceptos de Dosis Letal (DL)
Se refieren a la cantidad de sustancia que se introduce directamente en el organismo (vía oral, dérmica o inyectada).
DL (Dosis Letal) Cantidad de sustancia que causa la muerte en un porcentaje determinado de individuos expuestos.
DL50 Dosis letal para el 50% de la población de prueba. Valor estándar para evaluar toxicidad aguda.
Unidad: mg/kg (miligramos de sustancia por kilogramo de peso corporal).
Regla de oro: Cuanto menor es el valor de la DL50, más tóxica es la sustancia, ya que se requiere menos cantidad para ser fatal.
Conceptos de Concentración Letal (CL)
Se utilizan cuando el organismo está expuesto a la sustancia a través del medio ambiente (aire o agua), como en inhalación o vida acuática
CL (Concentración Letal) Concentración en aire o agua que causa mortalidad en condiciones de exposición determinadas.
CL50 Concentración letal para el 50% de organismos expuestos. Usado en toxicología ambiental.
Unidad: Se expresa en partes por millón (ppm) o miligramos por metro cúbico (mg/m³) para el aire, y mg/L para el agua.

## Slide 6
Gráfico de la curva dosis-respuesta en toxicología”
(Cómo aumenta el efecto tóxico al aumentar la dosis)

## Slide 7: Curva dosis-respuesta

## Slide 8: Ejemplos de Sustancias en el Ámbito Laboral
SUSTANCIA | USO LABORAL COMUN | DL5O aprox. | CATEGORIA DE TOXICIDAD
Glifosato | Mantenimiento de areas verdes | 4800mg/kg | Ligeramente tóxico.
Etanol | Desinfectante/solvente | 7060mg/kg | Practicamente no toxico
Metanol | Solvente/limpieza | 5600mg/kg | Moderadamente toxico
Nicotina | Insecticidas organicos | 50mg/kg | Altamente toxico
Cianuro de sodio | Mineria/ galvanoplastia | 6,4mg/kg | Altamente toxico

## Slide 9: A menor número de DL50, mayor es la toxicidad de la sustancia.
Observa que el Cianuro tiene el número más bajo, lo que significa que una cantidad minúscula es letal.
El Etanol tiene el número más alto, lo que indica que se requiere una cantidad masiva para causar la muerte por toxicidad aguda.
Clasificación de Riesgos en el SGA (Sistema Globalmente Armonizado)
Este cuadro demuestra cómo las sustancias se agrupan en Categorías de Peligro. En el entorno laboral, esto determina:
El tipo de Etiquetado (pictogramas de calavera vs. signo de exclamación).
La urgencia de las medidas de control (extracción localizada, uso de EPP específico).
Priorización de la Gestión de Riesgos
Como futuro Licenciado, poner el foco:
Sustancias con DL50 baja (Cianuro, Nicotina): Requieren protocolos de seguridad extrema, acceso restringido y capacitación específica de alta intensidad.
Sustancias con DL50 alta (Etanol, Glifosato): Aunque requieren cuidado, el riesgo de muerte inmediata por accidente de derrame o contacto accidental es mucho menor.
Comparación de Potencia
El cuadro demuestra la potencia toxicológica. Por ejemplo, Cianuro es casi 1000 veces más potente que el Metanol.
En Higiene Laboral, esto justifica por qué los límites de exposición (CMP/TLV) para el cianuro son extremadamente bajos en comparación con los de los alcoholes.

## Slide 10: Tipos de toxicidad

## Slide 11: Efectos combinados de los tóxicos

## Slide 12: ejemplos
Adición (efecto aditivo)
Ocurre cuando el efecto total es la suma de los efectos individuales.
Fórmula sencilla para explicar: 1 + 1 = 2
Ejemplos prácticos:
Un trabajador expuesto a dos solventes irritantes (como thinner y nafta) → ambos producen irritación respiratoria.
Consumir dos medicamentos sedantes → aumenta el sueño.
Exposición a distintos pesticidas con el mismo mecanismo de acción. Un insecticida carbamato y organofosforado. Actúan sobre el sistema nervioso.
Sinergismo (efecto sinérgico)
Ocurre cuando el efecto combinado es mucho mayor que la suma.
Fórmula: 1 + 1 = 5
Ejemplos:
Alcohol + solventes industriales → aumenta muchísimo el daño hepático.
Tabaco + amianto → riesgo de cáncer pulmonar muchísimo mayor.
Monóxido de carbono + esfuerzo físico → hipoxia más grave.
Potenciación
Ocurre cuando una sustancia que no es tóxica por sí sola aumenta la toxicidad de otra.
Fórmula: 0 + 1 = 5
Ejemplos:
El ETANOL y SOLVENTES ORGANICOS : el consumo de alcohol puede actuar como potenciador. Por ejemplo, aumenta la toxicidad del benceno o del xileno, ya que el alcohol altera las enzimas del hígado que deberían degradar estos químicos, permitiendo que se acumulen niveles más peligrosos en el cuerpo.
Antagonismo
Ocurre cuando una sustancia disminuye o bloquea el efecto tóxico de otra.
Fórmula: 1 + 1 = 0 o menos
Ejemplos:
El oxígeno reduce la intoxicación por monóxido de carbono.
Antídotos en intoxicaciones. plaguicidas organofosforados, Se administra atropina.
Consumir alimentos que reducen la absorción de metales pesados. Una persona ingiere accidentalmente plomo. Consumir alimentos ricos en: Calcio- Hierro y vit C. Estos minerales (quelantes naturales): Compiten con el plomo en la absorción intestinal.

## Slide 13: Clasificación de sustancias por efectos tóxicos
Irritantes
Producen inflamación en piel, ojos o vías respiratorias. Ejemplos: amoníaco, cloruro de hidrógeno, polvos de cemento, cloro, vapores de pinturas.
Corrosivos
Destruyen tejidos por reacción química. Ácidos: Ácido sulfúrico (baterías), Ácido clorhídrico (limpieza industrial), Ácido nítrico y Bases fuertes causan daño irreversible inmediato, como soda caustica e hidróxido de potasio.
Narcóticos
Depresores del sistema nervioso central. Causan somnolencia, pérdida de coordinación y conciencia. Por ejemplo: Solventes orgánicos (tolueno, benceno), Thinner, Vapores de gasolina, Alcoholes industriales
Asfixiantes
Disminuyen el oxígeno disponible. Simples: Nitrógeno,Metano, Dióxido de carbono (desplazan O2) o químicos: Monóxido de carbono (el más común), Cianuro, Sulfuro de hidrógeno (interfieren con transporte de O2).
Sensibilizantes
Inducen respuesta inmune alterada. Reacciones alérgicas tras exposición repetida. Dermatitis, asma ocupacional. Ejemplo: Resinas epoxi, Látex, Isocianatos (espumas, pinturas), Algunos pesticidas.
Tóxicos Sistémicos
Afectan órganos específicos tras absorción y distribución. Hígado, riñón, sistema nervioso, cardiovascular. Neurotoxicos: Hg- Hexano, Pb. Hepatoxicos: tetracloruro de carbono, cloroformo. Nefrotoxicos: Cd.

## Slide 14: Tóxicos sistémicos

## Slide 15: Tipos especiales de toxicidad

## Slide 16: Mutagénesis
Benceno: Produce alteraciones en la médula ósea y ADN.
Muy común en: Combustibles, Estaciones de servicio, Pinturas y solventes
Radiaciones ionizantes: Rompen directamente el ADN.
Presentes en: Equipos de rayos X, Industria nuclear, Radiografía industrial
Óxido de etileno: Es mutagénico potente.
Usado en: Esterilización hospitalaria, Industria química

## Slide 17: carcinogénicas
Asbesto (amianto): Produce cáncer de pulmón.
Presente en: Construcción antigua, Techos de fibrocemento, Aislantes térmicos
Humo de soldadura
Contiene metales pesados y partículas carcinogénicas. Mn, Zn, Cd, Pb, Cr
Arsénico
Posee alta afinidad con todas las enzimas celulares. Afecta a casi todos los órganos.
En minería, fundiciones y pesticidas antiguos.

## Slide 18: teratogénicas
Plomo
Presente en: Baterías, Fundiciones, Pinturas antiguas
Puede causar: Retraso mental fetal - Abortos espontáneos
Mercurio
En: Minería, Industria química, Produce daño neurológico fetal.
Pesticidas
Especialmente organofosforados.
Pueden causar: Malformaciones congénitas.
Solventes orgánicos
Como tolueno.
Asociados a: Alteraciones del desarrollo fetal.

## Slide 19: Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS) de clasificación y etiquetado de sustancias químicas.
📌 ¿Qué es?
El SGA (Sistema Globalmente Armonizado) es un sistema internacional que sirve para:
👉 Clasificar y comunicar los peligros de las sustancias químicas.
Se usa para que en todo el mundo:
Los productos tengan etiquetas similares
Los riesgos se entiendan fácilmente
Se prevengan accidentes laborales
🎯 Objetivo principal
Que cualquier trabajador, en cualquier país, pueda reconocer:
Qué peligro tiene una sustancia
Cómo manipularla de forma segura

## Slide 20: Elementos del sga
1- PICTOGRAMAS DE PELIGRO
Son los dibujos en rombos con bodes rojos y con un simbolo negro. Ejemplos importantes:
☠ Calavera → tóxico agudo
🔥 Llama → inflamable
🧪 Corrosión → corrosivo
⚠️ Signo de exclamación → irritante
👤 Silueta humana → carcinógeno o tóxico sistémico
2- PALABRAS DE ADVERTENCIA
Indican el nivel de peligro:
PELIGRO (Danger) → riesgo alto. Para las categoerias mas graves
ATENCIÓN ( warning)→ riesgo moderado. Para las categorias menos graves.
3- INDICACIONES DE PELIGRO (FRASES H)
Describen el riesgo. Ejemplos:
“Provoca quemaduras graves”
“Puede causar cáncer”
“Tóxico por inhalación”
4- CONSEJOS DE PRUDENCIA (FRASES P)
Indican cómo protegerse. Ejemplos:
Usar guantes
Evitar inhalación
Mantener fuera del alcance
5- FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)
Documento obligatorio que contiene:
Riesgos
Primeros auxilios
Medidas de protección
Manejo y almacenamiento

## Slide 22: Frases h – p – fichas de seguridad sga

## Slide 23: 🧬 Indicadores biológicos de exposición
📌 ¿Qué son?
Son mediciones en el organismo del trabajador que permiten saber: Cuánto tóxico ingresó al cuerpo.
Se usan para evaluar:
Exposición laboral
Riesgo para la salud
🎯 ¿Dónde se miden?
En muestras biológicas como:
Sangre
Orina
Aire exhalado
Cabello
¿Qué pueden medir?
La sustancia misma. Ejemplo: Plomo en sangre.
Un metabolito del tóxico. Ejemplo: Ácido hipúrico en orina por exposición a solventes.
Cambios biológicos. Ejemplo: Disminución de colinesterasa por pesticidas.
¿Para qué sirven?
Permiten:
Detectar exposición temprana
Prevenir enfermedades laborales
Controlar la eficacia de las medidas de seguridad