## Slide 1: CLASE 2 UNIDAD I
Características orgánicas y funcionales de las maquinarias agrícolas

## Slide 2
Es clave conocer las características orgánicas (estructurales) y funcionales (operativas) de la maquinaria agrícola con un enfoque técnico – productivo; y también económico – administrativo, desde el punto de vista de gestión.
Desde la perspectiva de la administración rural, la maquinaria representa:
una inversión de capital
un factor determinante del costo de producción
una herramienta estratégica para cumplir el calendario agrícola

## Slide 3: TRACTOR: Características Orgánicas (Estructurales)
Componentes principales:
Chasis
Motor
Sistema de transmisión
Rodados
Sistema hidráulico
Acoples

## Slide 4
Funciones operativas del tractor:
Generar potencia
Proporcionar tracción
Transmitir energía mecánica (TDF)
Accionar sistemas hidráulicos
Facilitar transporte y manejo de implementos

## Slide 5: POTENCIA
SISTEMAS DE UNIDADES:
NORMA UNIDAD EQUIVALENCIAS
SAE HP 1 HP= 550 pie libra/seg. = 1.014 CV
DIN CV 1CV= 75 kgm/seg = 0,9861 HP
ISO KW 1 KW = 1,36 CV 1KW = 1,34 HP

## Slide 7
Rodados
Los rodados de los tractores agrícolas dependen principalmente del tipo de tracción del equipo.

## Slide 8
Tipo de tractor | Rodados | Potencia típica | Tipo de explotación | Ventajas operativas | Consideraciones económicas
Tractor simple tracción (2WD) | Ruedas delanteras pequeñas y traseras grandes | 50 – 120 HP | Explotaciones pequeñas y medianas | Buena maniobrabilidad, mecánica simple | Bajo costo de compra y mantenimiento
Tractor doble tracción asistida (4x2) | Ruedas delanteras medianas y traseras grandes | 80 – 250 HP | Explotaciones medianas y grandes | Mayor tracción, menor patinamiento, mejor eficiencia en labores pesadas | Inversión media-alta, mayor eficiencia por hectárea
Tractor 4x4 articulado | Cuatro ruedas del mismo tamaño | 250 – 600 HP o más | Agricultura extensiva y grandes superficies | Máxima capacidad de tracción, alta capacidad de trabajo | Muy alto costo inicial, pero bajo costo por hectárea en grandes escalas
Tractor con orugas | Orugas de goma o metálicas | 300 – 650 HP | Grandes explotaciones o suelos sensibles | Muy baja compactación, gran tracción | Muy alto costo, mantenimiento especializado
Cuadro comparativo de tractores según tipo de tracción

## Slide 9
Sistema hidráulico
El sistema hidráulico es el conjunto de componentes que utilizan aceite a presión para transmitir energía y accionar distintos mecanismos.
Un tractor permite:
- levantar implementos
- accionar cilindros hidráulicos
- alimentar motores hidráulicos
- controlar máquinas modernas

## Slide 10
Toma de Fuerza (TDF)
La toma de fuerza (TDF) es un eje rotativo ubicado generalmente en la parte trasera del tractor que transmite potencia mecánica directa del motor a los implementos.
Potencia transmitida
La potencia de la TDF suele ser:
70 – 90 % de la potencia del motor.

## Slide 11
Sembradoras
Componentes orgánicos:
Tolva(semilla/fertilizante)
Dosificador
Cuerpos de siembra
Sistema de distribución
Ruedas limitadoras de profundidad

## Slide 13
Funciones de la sembradora
Abrir surco: Los discos abridores generan el espacio donde se colocará la semilla.
Dosificar: El dosificador regula la cantidad de semillas sembradas.
Depositar uniformemente: Permite mantener una distribución homogénea.
Cubrir y compactar: Las ruedas tapadoras cierran el surco y aseguran contacto suelo-semilla.
Aplicar fertilizante: Algunas sembradoras incorporan sistemas de fertilización localizada.

## Slide 14
Clasificación general:
- Sembradoras al voleo
- Sembradoras a chorrillo (grano fino)
- Sembradoras de directa (grano grueso)
- Sembradoras convencionales
https://www.maquinac.com/wp-content/uploads/2014/08/Sembradora-Agrometal-MSX-Folleto-digital.pdf

## Slide 16
Indicador | Qué mide
Costo de siembra por ha | eficiencia económica
Plantas logradas | eficiencia de implantación
Capacidad operativa de cosecha | ha/día
Pérdidas de cosecha | eficiencia técnica
Consumo de combustible | eficiencia energética
Enfoque desde la Administración Rural
Un administrador rural eficiente debe controlar estos indicadores clave.

## Slide 17
PULVERIZADORA
La pulverizadora es la máquina utilizada para aplicar productos fitosanitarios como herbicidas, insecticidas o fungicidas; y fertilizantes líquidos .
Su objetivo es distribuir el producto de forma uniforme sobre el cultivo con el menor desperdicio posible
Pueden ser:
Arrastre
Montadas
Autopropulsada

## Slide 18
¿ QUE OTROS TIPOS DE PULVERIZADORAS EXISTEN?

## Slide 19
Los productos aplicados pueden ser:
Herbicidas → control de malezas
Insecticidas → control de insectos
Fungicidas → control de enfermedades
Fertilizantes foliares → nutrición del cultivo
FUNCIONES:
Preparar mezcla: Permite combinar agua con el producto químico.
Presurizar líquido: La bomba impulsa el líquido por el sistema.
Atomizar: Las boquillas transforman el líquido en gotas.
Distribuir uniformemente: Las barras permiten cubrir todo el ancho de trabajo.
Minimizar deriva: La regulación correcta evita que el producto se desplace fuera del área objetivo.

## Slide 20
Componentes principales
Tanque
Filtros
Bomba
Sistema de agitación
Regulador y manómetro
Barras o aguilones
Boquillas
Sistema de accionamiento

## Slide 21
Las boquillas son el componente de la pulverizadora que transforma el líquido en gotas y determina la forma del patrón de pulverización.
BOQUILLAS
La elección de la boquilla influye en:
tamaño de gota
cobertura del cultivo
riesgo de deriva
eficiencia del producto aplicado.

## Slide 23
Variables fundamentales en la pulverización
Las tres variables principales que determinan la dosis aplicada son:
Caudal de la boquilla (litros por minuto)
Velocidad de avance (km/h)
Distancia entre boquillas (cm)
Estas variables determinan los litros por hectárea (L/ha) aplicados
Eficiencia técnica de la aplicación
correcta calibración del equipo
selección adecuada de boquillas
tamaño de gota adecuado
altura correcta del botalón
uniformidad de distribución
control de deriva.
Eficiencia operativa
ancho del botalón
velocidad de trabajo
capacidad del tanque
tiempo de recarga
organización logística de agua y productos.

## Slide 24
Una gestión eficiente desde el punto de vista de un administrador rural implica integrar aspectos técnicos, económicos y ambientales.
aplicaciones eficaces
costos controlados
mínimo impacto ambiental
alta capacidad operativa.
La pulverización es una de las labores más estratégicas del sistema productivo, ya que influye:
- el control de malezas
- la sanidad del cultivo
- el rendimiento final.

## Slide 25
COSECHADORAS
Su función principal recolectar el cultivo y separar el grano del resto de la planta en una sola operación.
Operaciones de una cosechadora:
Corte del cultivo
Alimentación del material
Trilla (separación del grano)
Separación de paja
Limpieza del grano
Almacenamiento

## Slide 26
Los principals tipos de cosechadora en Argentina:
Granos
Algodón
Forraje

## Slide 27
1- molinete
2- barra de corte
3- sinfín del cabezas
4- acarreador, alimentador
5- colector de piedras
6- cilindro
7- cóncavo
8- sacapajas o sacudidor
9- bandejas del cóncavo
10- ventilador de limpieza
11- zarandón (primera limpieza)
12- zaranda según limpieza
13- sinfín del retorno
14- retorno (granos mal trillado)
15- sinfín del elevador de granos a la tolva
16- tolva
17- desparramador de paja
18- cabina
19- motor
20- sinfín de descarga de tolva
21- batidor
PLATAFORMA DE CORTE
TOLVA DE GRANOS
SISTEMA DE TRILLA
SISTEMA SEPARACIÓN Y LIMPIEZA
SISTEMA DE DESCARGA

## Slide 28
SISTEMA DE TRILLA Y SEPARACIÓN
Sistema convencional
Sistema axial
Ventajas:
mayor capacidad
menor daño al grano
menor pérdida.
Desventajas:
Menor capacidad
Mayor daño al grano
Ventajas:
Mas robusto y simple
Mas versatile a menores rendiemientos
Desventajas:
Requiere mas potencia
Menor flexibilidad a bajos rendimientos

## Slide 29
Tecnologías modernas
Agricultura de precisión
monitores de rendimiento
mapas de productividad
sensores de humedad.
Automatización
ventilador
rotor
zarandas.
Guiado automático
GPS y piloto autom.

## Slide 30
COSECHADORAS DE ALGODÓN
Estas máquinas se utilizan para recolectar fibra de algodón del capullo.
Existen dos sistemas principales:
- Sistema Picker
- Sistema Stripper
Ventajas
mayor calidad de fibra cosechada.
menor procesamiento posterior.
selectividad de cosecha
Picker
Desventajas
mayor costo inicial
mayor costo operativo

## Slide 31
Ventajas
mayor capacidad de trabajo
adaptable a considiones variables
menor inversión inicial
Striper
Deventajas
alta contaminación, require prelimpieza y mas procesamiento en desmotadora
puede dañar la Calidad de la fibra cosechada

## Slide 32
Logística
A granel
En modulos
En rollos

## Slide 33
COSECHADORAS DE FORRAJE
Las máquinas cosechadoras forrajeras, también conocidas como picadoras de forraje, son equipos agrícolas diseñados para segar, recoger y picar plantas enteras (como maíz, alfalfa o sorgo) en una sola operación para la producción de ensilaje
Principio de funcionamiento:
corte del cultivo
alimentación
picado
procesamiento del grano
descarga en remolque.

## Slide 34
Enfoque desde la administración rural
Para un administrador rural estas máquinas representan:
alta inversión
alto costo operativo
gran impacto en la rentabilidad del sistema
Por eso debe analizar:
costo por hectárea
capacidad operativa
pérdidas de cosecha
costos de mantenimiento
amortización.
Importante: en la producción agrícola la cosecha es el momento donde el rendimiento biológico del cultivo se transforma en ingreso económico real, es por estos que una mala regulación de la máquina puede provocar pérdidas de:
“3 % a 10 % del rendimiento.”

## Slide 35
Se cosecha de forraje se utilizan principalmente en sistemas:
Estabecimientos lecheros
Ganaderia tipo feedlots
Productores y contratistas de silaje

## Slide 37
GRUPO 1 | ¿Qué problemas productivos pueden aparecer si la profundidad de siembra es incorrecta?
 | ¿Cómo influye la velocidad de trabajo de la sembradora en la calidad de implantación del cultivo?
GRUPO 2 | ¿Qué ventajas tiene la siembra directa respecto a la siembra convencional?
 | ¿Qué diferencias tecnológicas existen entre sembradoras mecánicas y neumáticas?
 | ¿Qué mantenimiento requiere una sembradora antes de comenzar la campaña?
GRUPO 3 | ¿Cómo influye la distancia entre hileras en el rendimiento del cultivo?
 | ¿Por qué la regulación del dosificador es fundamental para cada cultivo?
 | ¿Cómo afecta la humedad del suelo al funcionamiento de la sembradora?
GRUPO 4 | ¿Qué factores influyen en la elección del tamaño de la sembradora para un productor?
 | ¿Qué factores influyen en la elección del tamaño de la sembradora para un productor?
GRUPO 5 | ¿Por qué es importante regular correctamente la velocidad del cilindro de trilla?
 | ¿Qué pérdidas de grano pueden ocurrir durante la cosecha?
GRUPO 6 | ¿Cómo influye la humedad del cultivo en la eficiencia de la cosecha?
 | ¿Por qué cada cultivo necesita un cabezal diferente?
GRUPO 7 | ¿Qué diferencias existen entre una cosechadora axial y una convencional?
 | ¿Qué tamaño de productor suele utilizar cosechadora propia y cuál contrata servicios?
GRUPO 8 | ¿Qué impacto tiene la mecanización de la cosecha en la reducción de mano de obra?
 | ¿Qué problemas puede generar una mala regulación de la cosechadora?
GRUPO 9 | Investigar cuáles son las principales marcas de cosechadoras utilizadas en Argentina.
 | ¿Qué ventajas tiene la cosecha mecanizada del algodón frente a la manual?

## Slide 38
GRUPO 10 | ¿Qué factores influyen en la elección de la potencia de un tractor?
 | ¿Cómo influye el peso del tractor en su capacidad de tracción?
 | ¿Qué problemas puede causar el patinamiento excesivo?
GRUPO 11 | ¿Qué ventajas tienen los tractores con doble tracción?
 | ¿Cómo influye el consumo de combustible en los costos de producción?
 | ¿Qué mantenimiento preventivo necesita un tractor?
GRUPO 12 | ¿Cómo influye el tractor en la eficiencia de todo el sistema mecanizado?
 | ¿Cómo influyen los avances tecnológicos (GPS, piloto automático) en el uso del tractor?
 | Investigar qué rangos de potencia de tractores utilizan pequeños, medianos y grandes productores.
GRUPO 13 | ¿Cómo influyen el viento y la temperatura en una aplicación de fitosanitarios?
 | ¿Qué es la deriva en pulverización y cómo se puede evitar?
 | ¿Por qué es importante elegir correctamente el tipo de boquilla?
GRUPO 14 | ¿Qué consecuencias puede tener una mala calibración de la pulverizadora?
 | ¿Cómo influye el tamaño de gota en la eficiencia del control de plagas?
 | ¿Qué diferencias existen entre aplicaciones de herbicidas, fungicidas e insecticidas?
GRUPO 15 | ¿Qué medidas de seguridad y protección debe utilizar el operario?
 | ¿Qué impacto ambiental pueden tener las aplicaciones mal realizadas?
GRUPO 16 | ¿Por qué es importante respetar las condiciones climáticas adecuadas para pulverizar?
 | Investigar qué tecnologías modernas se utilizan hoy en pulverización (corte por sección, sensores, etc.).
GRUPO 17 | Considerando la logística del algodón desde el campo hasta la desmotadora, realiza un cuadro comparativo sobre cada uno de los sistemas considerando: aspectos económicos del transporte, de seguridad en el postcosecha, calidad de cosecha a entregar (penalidades), instalaciones y equipos necesarios para cada una.
GRUPO 18 |