#### UTN – FACULTAD REGIONAL  RECONQUISTA

CARRERA: MECATRÓNICA        ASIGNATURA: ELECTROTECNIA II	Ciclo lectivo: 2020.

ACTIVIDAD CURRICULAR: TRABAJO PRÁCTICO..

TEMA: INTEGRADO: TRANSFORMADORES; MOTORES ASINCRÓNICOS; CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS

# Los alumnos que entreguen el presente trabajo en tiempo y forma y además obtengan una nota de 7 o más puntos les servirá para promocionar los temas Transformadores, instalaciones eléctricas,  corrección de factor de potencia, motores asincrónicos.

# Aclaración: Luego de la corrección individual de cada Trabajo práctico, se realizará un coloquio con la posibilidad de aprobación directa de los temas mencionados anteriormente.

# DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

# Para construir la instalación eléctrica de un sector de una planta industrial es necesario realizar un proyecto eléctrico a fin de dimensionar correctamente todos los componentes e instalaciones del sistema, cuyo resumen se observa en el diagrama unifilar que se adjunta.

# El contenido del proyecto debe constar como mínimo de las siguientes partes:

# MEMORIA DESCRIPTIVA

# CÁCULOS JUSTIFICATIVOS PARA LA SELECCIÓN DE:

# Transformador Trifásico: para proveer de energía al sistema en forma permanente.

# Protecciones de todos los Equipos:

# b.1. Motor trifásico: salida motor completa COORDINACIÓN TIPO II según  potencia del motor.

# b.2. Otras cargas: Protección diferencial y termomagnética con corriente asignada y tipo de curva.

# Conductores Eléctricos: para la vinculación de todos los equipos según el tipo de tendido o  canalización, con verificación de corriente admisible, caída de tensión y verificación térmica.

- Corrección factor de potencia:

# DIAGRAMA UNIFILAR COMPLETO.

- CATALOGOS DE COMPONENTES UTILIZADOS.