Carrera: Ingeniería Electromecánica.                                                                       Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.              JTP: Ing. Walter Buyatti              Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN FINAL FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 15/05/09

Nota:

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también implica la correcta aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen.

- Se pide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos)

- El examen se aprueba con un puntaje mayor o igual a 6

- Tiempo máximo de examen:  1,5  hs.

Problema 1: (2,5 PUNTOS)  Una carga puntual de –5 [C] se localiza en x = 1 [m], y = 3 [m], y otra carga puntual de – 4 [C] se encuentra en x = 2 [m], y = -2 [m].

En el punto x = -3 [m], y = 1 [m] se le pide hallar:

- Magnitud y dirección del campo eléctrico.

- Magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre un protón ubicado allí.

Usar: k = 9 × 109 [N m2/C2]     p = 1,602 x 10-19 [C]       F = Eq       E = k q/r2 ro

Problema 2: (2,5 PUNTOS)  Del circuito eléctrico mostrado en la figura se le pide hallar la diferencia de potencial VAB; cuando:

- El interruptor está en la posición 1

- El interruptor está en la posición 2.

Usar: V = I R    (V -E)Malla = 0      R1//R2 = R1 R2 / (R1 + R2)     Rserie = R1 + R2

Problema 3: (2,5 PUNTOS) Un cable largo, horizontal y rígidamente apoyado lleva una corriente ia  de           100 [A]. Directamente encima y paralelo a él se coloca un alambre delgado que pesa 0,073 [N/m] y que lleva una corriente ib de 20 [A]. ¿A qué altura sobre el cable largro debe fijarse el alambre si deseamos que quede sostenido por repulsión magnética?

Usar: F = iL x B      	0 = 4 x 10-7 [Wb A-1 m-1]	W = m g

Problema 4: (2,5 PUNTOS)  Se desea saber la inductancia y resistencia de una bobina toroidal con núcleo de aire. Para ello se utiliza un adquisidor de datos y una RP conectados en serie con la bobina. (Ver Figura)

Con VAB = 12 [V] el instrumento indicó los siguientes valores:

| t [seg] | 0,000 | 0,100 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i(t) [Amper] | 0,000 | 0,451 | 0,699 | 0,835 | 0,909 | 0,950 | 0,973 | 0,985 | 0,992 | 0,995 | 0,998 | 0,999 | 0,999 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

- Realice la gráfica de i(t) vs t indicando, a su criterio, la finalización del transitorio.

- Determine el valor de la constante de tiempo.

- Finalmente, determine los valores de L y R de la bobina.

Usar: i(t) = V/Req (1 - e-t/)       = L/Req