Carrera: Ingeniería Electromecánica.                                                                  Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.        JTP: Ing. Walter Buyatti              Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN RECUPERATORIO FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 03/02/11

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también implica la correcta aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen.

- Deje expresa cualquier suposición que haga.

- Se pide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos).

- Tiempo  máximo de examen: 1.5 hs.

Problema 1: Un recipiente de aluminio de 500 gr de masa contiene 118 gr de agua a una temperatura de 20 °C. Se deja caer dentro del recipiente un bloque de hierro de 200gr de masa a 80 °C. Calcular la temperatura final del conjunto, suponiendo que no hay intercambio de calor con el entorno. (Aclare bajo qué condiciones se puede determinar la temperatura final del conjunto).

Datos: Ce H2O =4,186 J/gr. °C, Ce Fe =0,47 J/gr. °C, Ce Al= 0,91J/gr. °C

Usar: ∆Q=m. Ce. ∆t.   ∆Q=∆U +∆L

Problema 2: Un tostador tiene un elemento calefactor hecho de alambre de Nicromo cuyo         (α= 0,4x10-31/ºc).

Cuando se lo conecta por primera vez a una alimentación de 120 v (estando el alambre a una temperatura de 20ºc), la corriente inicial es de 1,8 A. Sin embargo, la corriente empieza a reducirse conforme el elemento calefactor aumenta su temperatura. Cuando el tostador alcanza su temperatura de operación final, la corriente se ha reducido a 1,53 A. Determine:

a) La potencia entregada al tostador cuando esta a su temperatura de funcionamiento.

b) La temperatura final del elemento calefactor.   Usar: ∆R=R0α∆T

Problema3: Por un conductor recto y largo circula una intensidad I1 de 5 amper y por una espira rectangular cercana al conductor circula una I2 de 10 amper. Determine:

a) La fuerza resultante sobre la espira debido al Campo magnético generado por I1 para que exista atracción magnética entre el conductor y la espira. Considere que el lado largo de la espira se encuentra paralelo al conductor.

Datos: l=45 cm a= 15cm d= 10cm (distancia de separación entre conductor y espira).

Nota: Darle sentido de circulación a las corrientes para que exista atracción magnética.

Usar: F= I.LxB    B= µol/2¶r

Problema4: : Un Toroide de sección rectangular de radio interno a= 6cm, radio externo b=10 cm y altura h=8cm tiene un arrollamiento uniforme de 900 espiras cuya resistencia eléctrica de 8 Ω. Se conecta dicha bobina a una fuente de tensión alterna de v= 311 sen314t. Determine:

a) La impedancia de la bobina y grafique el triangulo de impedancias.

b) La corriente instantánea  y eficaz del circuito.

c) Realiza las graficas de los fasores Imax y Vmax.

d) La potencia eléctrica promedio que consume el toroide.

Datos: L= N2µoh.ln b      I=V/Z

2π

Un dipolo eléctrico formado por dos cargas de ±1,6 x 10-19 [C], separadas 0,125 [nm] se encuentra sumergido en un campo eléctrico E como se muestra. El valor de E es de 5 x 105 [V/m]. Para la posición mostrada en la figura, encuentre:

a) La fuerza neta que ejerce el campo sobre el dipolo.

b) La magnitud y dirección del momento dipolar eléctrico.

c) La magnitud y dirección del torque.

d) La energía potencial del sistema.

Datos:

Un tostador tiene un elemento calefactor hecho de alambre de Nicromo (α= 0,4x10-31/ºc).

Cuando se lo conecta por primera vez a una alimentación de 120 v (estando el alambre a una temperatura de 20ºc), la corriente inicial es de 1,8 A. Sin embargo, la corriente empieza a reducirse conforme el elemento calefactor aumenta su temperatura. Cuando el tostador alcanza su temperatura de operación final, la corriente se ha reducido a 1,53 A. Determine:

a) La potencia entregada al tostador cuando esta a su temperatura de funcionamiento.

b) La temperatura final del elemento calefactor.   Usar: ∆R=R0α∆T