Carrera: Ingeniería Electromecánica.                                                                  Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.        JTP: Ing. Walter Buyatti              Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN FINAL FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 03/12/10

Nota:

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también implica la correcta aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen.

- Deje expresa cualquier suposición que haga.

- Se pide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos).

- Tiempo  máximo de examen: 2 hs.

Problema 1: En la siguiente distribución de cargas puntuales, se pide determinar:

- El campo eléctrico en el centro del cubo

- Determinar el potencial eléctrico en dicho punto

- Determinar la energía potencial del sistema.

Datos  q1= 1µC, q2= -2 µC, q3= 3µC, q4=2 µC y a= 1m

Problema 2:

Un tostador tiene un elemento calefactor hecho de alambre de Nicromo (α= 0,4x10-31/ºc).

Cuando se lo conecta por primera vez a una alimentación de 120 v (estando el alambre a una temperatura de 20ºc), la corriente inicial es de 1,8 A. Sin embargo, la corriente empieza a reducirse conforme el elemento calefactor aumenta su temperatura. Cuando el tostador alcanza su temperatura de operación final, la corriente se ha reducido a 1,53 A. Determine:

a) La potencia entregada al tostador cuando esta a su temperatura de funcionamiento.

b) La temperatura final del elemento calefactor.   Usar: ∆R=R0α∆T

Problema 3: Por dos largos conductores rectilíneos y paralelos separados una distancia L: 0.5m, circulan una corriente I1: 2 Amper e I2: 4 Amper en sentidos opuestos. Determine:

- La magnitud y dirección del campo magnético en un punto (P1) equidistante de ambos conductores y situados en su mismo plano.

- Considerar un punto (P2), donde el campo magnético total es nulo. Explicar porque este punto a de estar por encima de ambas corrientes y en su mismo plano, como se indica en la figura.

- Calcular la distancia (x) del punto (P2) al conductor  por el que circula I1.

+ P2

X

_____________________  I1

L          P1+

I2

Problema 4: Un circuito serie de corriente alterna consta de una resistencia R de 200Ω una autoinducción de 0,3 H y un condensador de 10 µF. Si el generador suministra una fuerza electromotriz V=311 sen ( 1000 t), calcular : a) La impedancia del circuito.(grafique el triangulo de impedancia).b) La intensidad instantánea. c) La potencia promedio disipada.

# Text boxes

q3

q4

a

a

q1

q2