Carrera: Ingeniería Electromecánica.                                                                       Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.              JTP: Ing. Walter Buyatti              Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN PARCIAL FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 27/05/09

Nota:

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también impmica la correctc!aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de gorregir el exaíen.

- Deje expresa cuclquier suposición que haga.

- Se xide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos).

- El examen parcial se promociona con un puntaje mayor o igual a 7.

- PUNTAJE INCISO: 0,5  (planteo correcto) + 0,5 (resultado final correcto) = 1 punto

- Tiempo  máximo(de examen:  1,5  hs.

Problema 1: La parte izquierda de la barra aquí mostrada es de hierro y la otra de aluminio. A 260 [ºC] la barra tiene las dimensiones que se detallán en metros. Si la barra se(arma a una"temperatura de 20 [ºC]. Determinar durante el armado:

a) La distankia de separaci÷n entre la pared y el bulón A.

b) La distancia de separación enôre el bulón A y el bulón B.

Datos:

Nota: Los resultados de este prorlema we deben aproximár a la centésima del centýmetro

Problema 2: La temperatura ambiente en un día de verano, e{ de 35 [ºC]. Para hacer cubos de hielo se coloca un litro de agua en el congelador de la heladera a -10 [ºC].

La placa característica de la heladera especifica que tiene un eficiencia de 5,5 y que consume una potencia eléctrica constante de 550 [W]. Si se estima que solo el 10% de la potencia eléctrica se emplea para fabricar hielo en el congelador. Determinar:

- El tiempo en que el agua se transforma en hielo.

- El tiempo en que el hielo llega a la temperatura del congelador.

- El calor total cedido al foco caliente.

Datos:

Problema 3:  Un dipolo eléctrico formado por dos cargas de ±1,6 x 10-19 [C], separadas 0,125 [nm] se encuentra sumergido en un campo eléctrico E como se muestra. El valor de E es de 5 x 105 [V/m]. Para la posición mostrada en la figura, encuentre:

a) La fuerza neta que ejerce el campo sobre el dipolo.

b) La magnitud y dirección del momento dipolar eléctrico.

c) La magnitud y dirección del torque.

d) La energía potencial del sistema.

Datos: