Carrera: Ingeniería Electromecánica.                                                                       Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.              JTP: Ing. Walter Buyatti              Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN PARCIAL FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 02/06/10

Nota:

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también implica la correcta aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen.

- Deje expresa cualquier suposición que haga.

- Se pide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos).

- Tiempo  máximo de examen:  1,5  hs.

Problema 1: Para resolver este problema se pide hacer un diagrama del sistema expresando los signos y direcciones de las variables W, Q y U, que usted va a considerar. Un cilindro contiene gas ideal cerrado mediante un pistón de 8 Kg de peso y calor específico despreciable. El pistón puede moverse sin rozamiento y su área es de 26 cm2. La presión atmosférica reinante en el lugar es de 1,2 Atm. En una primera transformación, el gas es calentado lentamente de 30 ºC a 100 ºC, el pistón se desplaza 20 cm. Seguidamente, el pistón vuelve a su posición inicial manteniendo la temperatura del gas constante en el proceso. Se pide determinar:

- El calor necesario que debe atravesar las paredes del cilindro para la primer transformación  ¿Entra o sale calor del gas?

- El calor necesario que debe atravesar las paredes del cilindro para la segunda transformación  ¿Entra o sale calor del gas?

CV = 20,8 J/molK

Problema Opcional 1: Un cubo con 30 cm de lado está colocado con el vértice en el origen como se muestra. El campo eléctrico es uniforme, y está dado por  [V/m].

- Halle el flujo eléctrico en las seis caras.

- Halle el flujo eléctrico total.

- Halle la diferencia de potencial entre el origen del cubo y su vértice opuesto

Problema Opcional 2: En la siguiente distribución de cargas puntuales, se pide determinar:

- El campo eléctrico en el centro del cubo

- Determinar el potencial eléctrico en dicho punto

- Determinar la energía potencial del sistema.

Datos  q1= 1µC, q2= -2 µC, q3= 3µC, q4=2 µC y a= 1m

# Text boxes

q3

q4

a

a

q1

q2