Carrera: Ingeniería Electromecánica.                        		                                               Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.        		         JTP: Ing. Walter Buyatti                      Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN PARCIAL FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 13/09/10

Nota:

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también implica la correcta aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen.

- Deje expresa cualquier suposición que haga.

- Se pide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos).

- Tiempo  máximo de examen: 2 hs. El examen se promociona con el 60%

Problema 1: Las placas paralelas de un capacitor tienen un área de 2000 cm2 cada una y están separadas 0,2 mm. El capacitor se conecta a una fuente de 3000 V. A continuación se desconecta la fuente y se inserta un dieléctrico entre las placas haciendo que la diferencia de potencial disminuya 2000 V. Calcule:

- La capacitancia y la carga del capacitor en vacío.

- La capacitancia después de insertar el dieléctrico

- El campo eléctrico antes y después de colocar el dieléctrico.

- El trabajo que el agente externo debe realizar para colocar el dieléctrico.

- Si la rigidez dieléctrica del material es de 2,1 x 106 [N/C] ¿Cuál es la máxima carga que puede almacenar el capacitor?

Problema 2: Se utilizan dos conductores de 50 m de longitud e igual sección para alimentar una resistencia eléctrica a 200V y 80 kW de potencia. En esta condición, la densidad de corriente en los conductores es de 4,5 A/mm2 y su temperatura llega a 65 ºC. Determine:

- El valor del campo eléctrico y la velocidad de arrastre de los portadores de carga.

- Grafique las direcciones de E, J y vd en los conductores.

- La diferencia de potencial de la fuente.

- La potencia transformada en calor en los conductores.

Elija de la siguiente tabla el tipo de material a utilizar como conductor y fundamente su elección.

| Material | Resistividad a 20Cº [m] | Coeficiente medio de temperatura [K-1] |
| --- | --- | --- |
| Hierro | 10 x 10-8 | 5,0 x 10-3 |
| Cobre | 1,7 x 10-8 | 3,9 x 10-3 |
| Aluminio | 2,8 x 10-8 | 3,9 x 10-3 |

# Problema opcional 1: Hallar el valor de la fem conectada entre A y B de manera tal que:

- Produzca una intensidad de 2 [A] a través de la resistencia de 10 []

- Produzca una diferencia de potencial de 4 [V] a bornes de la resistencia de 8 [].

- Provoque una disipación de energía a razón de 54 [J/s] en la resistencia de 6 []

Problema opcional 2: Se desea saber del circuito mostrado a) El valor de la resistencia R. b) El valor que marca el voltímetro con la polaridad indicada. c) La potencia que consume cada elemento (fem y resistores).