Carrera: Ingeniería Electromecánica.                                                                       Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.              JTP: Ing. Walter Buyatti              Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN PARCIAL FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 04/11/09

# Nota:

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también implica la correcta aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen.

- Deje expresada cualquier suposición que haga.

- Se pide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos).

- El examen parcial se promociona con un puntaje mayor o igual a 7.

- Tiempo  máximo de examen:  1.75 hs.

Problema 1 (4 PUNTOS): Por los hilos conductores A, B y C, infinitamente largos, rectilíneos, contenidos en el mismo plano y paralelos entre sí, tal como se indica, circulan las corrientes con la intensidad y sentido señalados. Los conductores A y C están fijos, mientras que B puede moverse libremente en el plano definido por A y C.

a) Hallen la fuerza (Módulo y sentido) por unidad de longitud que experimenta el conductor B

b) Calculen a que distancia de A y de C, dentro del mismo plano, debería situarse el conductor B para que este último se encuentre en equilibrio. ¿Se trataría de un equilibrio estable o inestable?

Problema 2 (5 PUNTOS): En un anillo Rowland de n = 15 [v/cm] se ensayó un material ferromagnético. La tabla contiene los datos tomados de Bo y B para una misma intensidad de corriente. Se le pide:

a) Completar los parámetros faltantes en la tabla.

b) Con los datos obtenidos en el inciso anterior grafique (H) y B(H) indicando a su criterio los valores de B y H donde ocurre la saturación del material.

| B(T) | Bo(T) | M (kA/m) | r | (mWb/Am) | H (Av/m) | I (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 4.8 x 10-5 |  |  |  |  |  |
| 0.4 | 7.0 x 10-5 |  |  |  |  |  |
| 0.6 | 8.8 x 10-5 |  |  |  |  |  |
| 0.8 | 1.2 x 10-4 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 1.8 x 10-4 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 3.1 x 10-4 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 8.7 x 10-4 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 3.4 x 10-3 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 1.2 x 10-2 |  |  |  |  |  |

# Text boxes

10 A

30 A

20 A

5 cm

3 cm

A

B

C