Carrera: Ingeniería Electromecánica.                                                                       Cátedra: Física 2

Parte teórica: Ing. Oscar Vitti.              JTP: Ing. Walter Buyatti              Ay 2da: Bcrio. Sebastián Alegre

EVALUACIÓN PARCIAL FÍSICA II   –   PARTE PRÁCTICA   -   FECHA: 05/12/09

# Nota:

- El desarrollo correcto de los problemas (aquel que se plantea o se explica correctamente a partir de los conceptos, leyes, teoremas, etc, estudiados en la teoría de la cátedra, esto también implica la correcta aplicación de signos en ecuaciones)  se tendrá en cuenta a la hora de corregir el examen.

- Deje expresada cualquier suposición que haga.

- Se pide prolijidad (Letra clara y orden coherente en el desarrollo de los cálculos).

- El examen parcial se promociona con un puntaje mayor o igual a 7.

- Tiempo  máximo de examen:  2 hs.

Problema 1 (3 PUNTOS): Una espira rectangular abcd de 10 [cm] por 5 [cm], de 2,5 [] de resistencia tiene una velocidad constante de 100 [cm/s] y se mueve por una región de un campo magnético uniforme de 1,5 [T] como se muestra en la figura. El extremo delantero de la espira ingresa en la región del campo magnético en el instante t = 0 [s].

- Hallar la femi en cada lado de la espira en f(t) [0 < t < 0,3 s]

- Hallar la intensidad que atraviesa por la espira en f(t). [0 < t < 0,3 s].

- Hallar la potencia mecánica que se emplea para mover la espira en f(t). [0 < t < 0,3 s].

Problema 2 (3 PUNTOS): Cuando la luz ilustrada en la figura atraviesa un bloque de vidrio, es corrida lateralmente por una distancia d. Si n es 1,5 se le pide que determine:

a) El valor de d.

b) El tiempo necesario para que la luz atraviese el bloque.

Problema 3 (3 PUNTOS): En el siguiente circuito determinar:

a) La perdida de potencia en la bobina.

b) La resistencia r de la bobina.

c) La inductancia L de la bobina.